## Slide 1: Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) Yaklaşımı
Su Kaynaklarının Modellenmesi Konulu Hizmet İçi Eğitim
17-20 Kasım 2015
Antalya

## Slide 2: İçerik
Deşarj Standartlarının Belirlenmesi Yaklaşımları
  AB
  ABD
GMTY tanımı
Aşamaları
Örnek Çalışma

## Slide 3: Emisyon Limit Değerlerinin Belirlenmesinde Temel Yaklaşımlar
Teknoloji Bazlı Deşarj Standartları
Su Kalitesi Bazlı Deşarj Standartları
Kirlilik önleme ve kontrol stratejileri baz alınarak belirlenir.
Boru çıkışı limitlerdir.
  Sektöre özel deşarj standartları
  Duruma özel deşarj standartları
Alıcı ortam için belirlenmiş olan çevresel kalite standardına göre tanımlanır.
Deşarjın alıcı su kütlesi üzerinde yaratacağı olumsuz etki esas alınır.
Genellikle, teknoloji bazlı standartlar yetersiz kaldığında uygulanır.
Genellikle, en kötü senaryoya göre belirlenir.

## Slide 4: Kombine Yaklaşım
Emisyon limit değerlerinin belirlenmesi için en uygun opsiyon;
«Engellenemeyecek kirlilik yüklerinin ve çevresel kalite standartlarının aşılmasını engeller»

## Slide 5
  AB Mevzuatı Deşarj Standardı Belirleme Yaklaşımı

## Slide 6: SÇD (2008/105/EC)
Teknoloji bazlı deşarj standartlarının ve toksiste bazlı alıcı ortam standartlarının eş zamanlı olarak uygulanması
Kirletici kaynak tarafında teknoloji-bazlı deşarj standartlarının sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması öncelikli
Hedef alıcı ortam su kalitesinin sağlanamaması halinde, alıcı ortam standardı bazlı deşarj limitlerinin uygulanması gerekiyor

## Slide 7: Avrupa’da Uygulanan Yaklaşım
Endüstriyel Emisyonlara Direktifi
Belirlenen MET’ler ile teknoloji bazlı deşarj limitleri
Su kalitesi bazlı deşarj standartları
  Çevresel Kalite Standartları Direktifi
  Çevresel Kalite Standardı bazlı emisyon limit değerleri
Teknoloji bazlı deşarj standartları
Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi
  Kentsel atıksu artıma tesisleri ve bazı endüstriler için deşarj standartları

## Slide 8: Su Çerçeve Direktifi
Endüstriyel kaynaklar; Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED, 2010/75/EU)
Endüstriyel kuruluşların, öncelikle kirliliğin önlenmesi ve kontrolünde mevcut en iyi teknikleri (MET) uygulamaları ve bu bazda tanımlanmış emisyon sınır değerlerini (BATAEL) sağlamaları
IED’ye göre, her tesis için deşarj izninde temel alınacak deşarj limitlerinin, BATAEL değerleri ve tesis özellikleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerekmekte; BATAEL değerleri, ÇKS dikkate alınmaksızın belirlenmektedir.
Ancak, BATAEL değerleri ya da teknoloji bazlı deşarj standartları uygulanmasına rağmen ÇKS’lerin sağlanamaması halinde, su kalitesi bazlı deşarj standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

## Slide 9
  ABD-EPA Deşarj Standardı Belirleme Yaklaşımı

## Slide 10: Temiz Su Kanunu
1972 yılında ABD Çevre Koruma Teşkilatı (EPA / Environmental Protection Agency) tarafından oluşturulmuş ulusal bir mevzuat
Temiz Su Kanunu, Amerika’da yüzeysel su kalitesinin korunması için ana yasal dayanak
Yasa, su kaynaklarına direkt kirletici deşarjını önlemek ve azaltmak, kentsel atıksu arıtma tesislerini finanse etmek ve kirlenmiş yüzeysel akışı yönetmek için yasal veya teknik pek çok araç kullanmakta

## Slide 11: Temiz Su Yasası
Temiz Su Yasası, şu esaslar çerçevesinde deşarj sınırlamaları tanımlamasını gerektirmektedir:
  En İyi Konvansiyonel Kirletici Kontrol Teknolojileri
  Konvansiyonel, Toksik ve Konvansiyonel Olmayan Kirleticiler ve Mevcut Deşarjlar için Mevcut En İyi Uygulanabilir Teknolojiler (BPT)
  Toksik ve Konvansiyonel Olmayan Kirleticiler ve Mevcut Deşarjlar için Mevcut En İyi Ekonomik Teknolojiler (BAT)
Yeni noktasal kaynaklar için Konvansiyonel Kirletici Standartları
Ön Arıtma Standartları

## Slide 12: ABD-EPA Yaklaşımı
Temiz Su Yasası (Clean Water Act)
Teknoloji bazlı + su kalitesi bazlı yaklaşım
Teknoloji bazlı standart, su kalitesini sağlayamıyorsa
Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) Yaklaşımı

## Slide 13: ABD-EPA Yaklaşımı
Temiz Su Yasası (Clean Water Act)
Teknoloji bazlı + su kalitesi bazlı yaklaşım
Teknoloji bazlı standart, su kalitesini sağlayamıyorsa
Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) Yaklaşımı
Su kalite standartlarını sağlamak için su kütlesine deşarj edilebilecek maksimum kirletici yüküne ulaşılması

## Slide 14: GMTY - ÇKS
Bir su kütlesinin, istenen su kalitesini sağlayacak biçimde alabileceği en fazla kirletici yük miktarını ve bu kirletici yükün noktasal ve yayılı kaynaklar arasındaki dağılımını belirlemektedir.

## Slide 15: GMTY-ÇKS İlişkisi
GMTY çalışması sonucunda noktasal kaynaklara ait deşarj izinleri ve yayılı kaynaklara ait güvenli deşarj miktarları ile bu kaynakların kontrolü için mekanizmalar belirlenmektedir.

## Slide 16: ABD
1995 yılından 2008 yılı sonuna kadar toplam 34,300 projeye onay verilmiş
Bu sayının 2030 yılına kadar 70,000’e ulaşacağı tahmin edilmekte
Su kütleleri bazında değil, havza bazlı GMTY çalışmaları yapılmasının daha avantajlı olacağını işaret edilmekte
Havza bazlı GMTY’ler, birbirinden hidrolojik olarak etkilenen su kütleleri için eş zamanlı olarak ayrı ayrı GMTY belirlenmesini kapsamakta

## Slide 17: ABD EPA – GMTY Uygulaması
71,000 GMTY
En çok kapsanan kirleticiler:
  Patojenler
  Metaller
  N ve P
  Çözünmüş oksijen-organik kirlenme
  Sediman
  PCBler
  Hg
  pH
  Bulanıklık
  Biota

## Slide 18: GMTY Hesaplama Yaklaşımı
Havza Karakterizasyonu
Izleme verileri ÇKS’nin aşıldığını gösteriyor mu?
GMTY projesi sonlandırılır
Hayır
Bağlantı Analizi (Kütle Dengesi vb)
Evet
Hesaplamalar ÇKS’nin aşıldığını gösteriyor mu?
Hayır
Paylaşım Analizi
Evet
Yük azaltım miktarlarının belirlenmesi ve yük dağılımı
GMTY projesi tamamlanır
Yeterli veri mevcut degil ise

## Slide 19: GMTY
Noktasal Kaynak Yükleri
Yayılı Kaynak Yükleri
Emniyet Payı
GMTY
+
+
=
Su kalitesi standart değerlerini aşmaksızın su bünyesinin aldığı kirleticiler için izin verilebilir yük

## Slide 20: GMTY
YK: | Yükleme kapasitesi
NKYP: | Noktasal kirlilik yükü payları ya da GMTYnin mevcut veya gelecekteki noktasal kaynaklara ait payı
YKYP: | Yayılı kaynak yük payları ya da GMTYnin mevcut veya gelecekteki yayılı kaynak ve arkaplan miktarlara ait payı
Emniyet Payı: | Kirlilik yükü ve alıcı ortam kalitesi arasındaki ilişkiden kaynaklanan belirsizlik.

## Slide 21: GMTY Aşamaları
Havza karakterizasyonu
Suyun faydalı kullanımına ilişkin değerlendirmeler
İzleme verisi gereksiniminin belirlenmesi
Kirletici kaynakların ve muhtemel kirleticilerinin tanımlanması
Kirletici yüklerin belirlenmesi (doğal kirlilik, noktasal ve yayılı kaynak yükleri)
Su kalite hedeflerinin belirlenmesi
GMTY Planının hazırlanması ve uygulanması

## Slide 22: GMTY - Adımlar
Havzanın karakterize edilmesi ve kirletici yüklerin tanımlanması
Alıcı ortamın kabul edebileceği kirletici yükünün belirlenmesi (Bağlantı Analizi)
Yükün kirletici kaynaklar arasında paylaşımı (Paylaşım Analizi)
Gerçekleştirilecek tüm adımlarda paydaş katılımının sağlanması ve GMTY raporunun hazırlanması

## Slide 23: GMTY - Adımlar

## Slide 24: GMTY - Adımlar

## Slide 25: GMTY - Adımlar

## Slide 26: GMTY - Adımlar

## Slide 27: GMTY - Adımlar

## Slide 28: GMTY SÜRECİ
Standartlar/
Müsaade edilebilir yük
Mevcut yükün hesaplanması
Gereken yük azaltımı
Yük azaltım senaryoları geliştirilmesi
Uygulama Planların geliştirilmesi
1
Müsaade Edilebilir Yükün Belirlenmesi
2
Mevcut Yükün Belirlenmesi
3
Gerekli Yük Azaltımının belirlenmesi
4
Yük Azaltım Senaryoları geliştirilmesi
5
Uygulama Planı Geliştirilmesi

## Slide 29: 1. Müsaade Edilebilir Yükün Belirlenmesi
Müsaade Edilebilir Yükün Kalite Standartları Göz Önüne Alınarak Hesaplanması
  1. Basit metot (Kütle denge yaklaşımı)
  2. Kompleks metot (Modeller)

## Slide 30: 2. Mevcut Yükün Belirlenmesi
İzleme verilerini kullanılarak mevcut yükün hesaplanması

## Slide 31: 3. Gerekli Yük Azaltımı ve Hedefler
Matematiksel Modeller
Modelsiz yaklaşımlar
Hedef kalitenin sağlanması için gerekli yük azaltımının belirlenmesi

## Slide 32: Bağlantı Analizi
Kirletici yük – Su kalitesi ilişkisi
Matematiksel modeller (kaynaklar ve bu kaynakların yakın çevre ve mansap alanlara etkileri arasındaki ilişkileri ortaya koyarak, yük paylaşımlarının önceliklendirilmesinde esneklik sağlar)
Modelsiz yaklaşımlar (hidrolojik ağın tamamını ya da göreceli etkileri doğrudan simule etmese de kaynakları ve etkilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyabilir).

## Slide 33: Bağlantı Analizi - Teknik yaklaşımın seçimini etkileyen faktörler

## Slide 34: Model Kullanımı
Model Seçimini Etkileyen Faktörler:
  Veri mevcudiyeti
  GMTY uygulanan parametre (bulanıklık ?)
Başlıca Model Tipleri
  Su kalite modelleri
  Nehir havzası modelleri
EPA tarafından önerilen modeller

## Slide 35: Modeller

## Slide 36: Ne derece kompleks modellere ihtiyaç var ?
Ne derece kompleks modeller ihtiyaç var?
  Çevresel sistemin ne derece kompleks olduğu
  İlgilendiğimiz kirleticinin ne derece kompleks olduğu
  Ne hassasiyette sonuç istediğimiz
Gerekenden daha basit model kullanımı;
  Kilit prosesleri gözden kaçırıp, gerekenden fazla ekstrapolasyon yapabiliriz
  Yönetimsel kararlar için gerek duyduğumuz yanıtları üretemeyebiliriz
  Değişen koşullar altında ne tür çözümler noktasında yetersiz olabilir
Gerekenden daha kompleks model kullanımı;
  Gereksiz veri ve hesaplamalar
  Gereksiz belirsizlik
  Problemlere odaklanmak yerine sonsuz analizler

## Slide 37: Modelsiz Yaklaşımlar
Yük süre yaklaşımı
Kütle dengesi (yatışkan hal) yaklaşımı
% azaltım
İhraç katsayıları/kirlilik bütçeleri

## Slide 38: Yük süre yaklaşımı
Yük süre yaklaşımı, yükleme kapasiteleri eğrisinin elde edilmesi için gözlemlenen akış koşulları ve su kalitesi kriterlerini kullanmaktadır.
  İlk etapta belirli bir zaman aralığı için, geçmiş akış verilerinin birikimli sıklığı kullanılarak akış süre eğrisi oluşturulur.
  Daha sonra bir su kalitesi kriteri ya da hedef konsantrasyon, gözlemlenen akış miktarı ile çarpılarak kirlilik yükünü gösteren bir eğri elde edilir. Bu eğri, izin verilen yüklerin, günlük akış bazında dağılımını temsil ederek, su kütlesinin yükleme kapasitesini verir.

## Slide 39: Kütle dengesi
Su kütlesi içinde kütlenin korunumu varsayımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, ihraç katsayıları ya da gözlemler temel alınarak, su kütlesine karışan yükleri ve daha sonra kirleticilerin akıbeti ve taşınımlarının basit bir şekilde temsil edilmesiyle kirletici konsantrasyonlarını belirler.
Bu aşamada, genel olarak bozunum ve çökelme gibi proseslerden kaynaklanan kayıplar ve girdiler göz önünden bulundurulur.
Tüm kaynakların ve kayıpların göz önüne alınması ile analizin sonucunda belirlenen su kalitesi hedefine ulaşılması için izin verilen yükler ortaya konur. Kirlilik yüklerinin belirlenmesi için noktasal kaynaklardan deşarj edilen kirletici konsantrasyonları ve akış miktarları kullanılır.

## Slide 40: Yüzde Azaltım
Yükleme kapasitesinin belirlenmesi sırasında yüzey suyu konsantrasyonları ile kirletici yüklerinin bire bir orantılı olduğunu kabul eder. Mevcut kirlilik konsantrasyonları ÇKS’ler ile karşılaştırılarak gerekli yüzde azaltım miktarı hesaplanır. Bu yüzde, daha sonra mevcut durumda deşarj edilen yüklere uygulanarak, yükleme kapasitesi belirlenir. Mevcut yükler, izleme sonuçları ya da ihraç katsayıları kullanılarak bulunabilir.
Bu yöntem uygulama olarak çok basit olmakla beraber; havza içindeki kaynaklar ve kirlenmiş kesitler arasındaki ilişkiler konusunda çok kısıtlı bilgi sağlamaktadır. Ayrıca, kütle denge analizinde olduğu gibi statik koşullar (kritik koşullar ya da uzun sureli ortalamalar) altında hesaplanma yapıldığı için yükleme ya da su kütlesi koşullarındaki çeşitliliği yansıtmamaktadır.

## Slide 41: Export katsayıları/kirlilik bütçeleri
Havzada gerçekleşen prosesler ve kirletici yükleri arasındaki empirik ilişkilere dayalı metotlar kullanılmaktadır.
Export katsayıları, çeşitli arazi kullanımı ya da kaynaklara ait tipik yükleme miktarlarını temsil eder.
GMTY analizi çerçevesinde ihraç katsayıları havza sınırları içinde arazi kullanımının dağılımına bağlı olarak mevcut yüklerin belirlenmesini sağlar.
Export katsayıları yağış kaynaklı olmayan (noktasal kaynaklar) ile ilgili veri sağlamaz.

## Slide 42: 4. Yük Azaltım Senaryoları Geliştirilmesi
Çeşitli Yük Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi
Su kalite hedeflerinin sağlanması için yapılması gereken yük azaltımı
Örneğin; % 50 P azaltımı

## Slide 43: Senaryolar
ÇKS’leri sağlayan çeşitli deşarj senaryolarının incelenmesini
Bu senaryoların oluşturulması sırasında öncelikle hedeflenen ÇKS’ye ulaşılması için gerekli kütle azaltımı ya da % azaltım belirlenir.
Olası senaryolar:
  Eşit paylaşım: tüm kaynakların belirlenen % azaltım oranında deşarjlarını sınırlaması
  Deşarj yüküne göre paylaşım: kirliliğe yüksek derece katkıda bulunan kaynakların, kirliliğe katkıları oranında daha yüksek miktarda azaltıma gitmesi

## Slide 44: Paylaşım Analizi
Deşarj edilen toplam P | 
Mevcut Yük: Noktasal= 700 kg Yayılı = 300 kg | 1000 kg
Kabul edilebilir yük | 500 kg
Gereken Azaltım | 500 kg
Örnek: A Nehri

## Slide 45: Paylaşım Analizi
 | Opsiyon 1 | Opsiyon 2 | Opsiyon 3
Noktasal Yük (mevcut:500 kg) | 200 | 150 | ?
Yayılı Yük (mevcut:500 kg) | 250 | 150 | ?
Emniyet Payı | 50 | 200 | ?
Toplam | 500 kg | 500 kg | 500 kg
Örnek: A Nehri

## Slide 46: Paylaşım Analizi

## Slide 47: GMTY
Chart: 
| Noktasal Kaynak 1 | Noktasal Kaynak 2 | Noktasal Kaynak 3 | Yayılı Kaynak 2 | Olası Yükler
Sales | 1 | 2 | 3 | 5 | 2

## Slide 48: 5. Uygulama Planı Geliştirilmesi
Uygulama Planının
Geliştirilmesi ve Uygulanması

## Slide 49: GMTY Planı Kapsamı
Arka Plan Bilgi: Nehir havzası (tanımı), su kalite verileri
Kirlilik Kaynakları: Tüm potansiyel kirletici kaynaklar
Kirletici Yükleri: Nehirin, istenen su kalitesi aşılmaksızın kabul edebileceği kirletici yükleri
Azaltma: Hangi kirletici için hangi miktarda azaltma gerektiği
Uygulama- Planlama ve restorasyon aktiviteleri için plan

## Slide 50: Emniyet Payı
Toplam yükün 5% - 50%
Doğru tanımlabilmesi, belirsizliklerin doğru anlaşılmış olmasını gerektirir
Analizlerdeki belirsizlik önemli
Kantitatif belirsizlik analizi öneriliyor
APPROACHES TO DEFINING TMDL MARGINS OF SAFETY
Andrea L. Crumpacker1 and Steve Butkus2

## Slide 51: Nilüfer Çayı
ÖRNEK ÇALIŞMASI

## Slide 52: Nilüfer Projesi
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın gerçekleştireceği TMDL projelerine rehberlik etmek üzere TMDL yaklaşımının açıklandığı bir rapor ve veri toplama aşaması için kontrol listeleri hazırlanmıştır.
Ayrıca hesaplamalarda kullanılacak bir excel dosyası geliştirilmiştir. Bu excel dosyası en temel iki paylaşım senaryosu olan
  eşit azaltım
  sabit konsantrasyon
  için deşarj standardı hesaplama kapasitesine sahiptir.

## Slide 53: EXCEL ŞABLON
Gerekli veriler:
Genel bilgiler
Akarsu bilgileri
Arazi kullanımı
Kaynak bilgileri
TMDL hedefleri

## Slide 54: EXCEL ŞABLON
Formlar yardımıyla girilen bilgileri sonucunda aşağıdakileri içeren bir rapor oluşmaktadır:
Havza, akarsu ve arazi kullanımı bilgileri
Kaynak bilgileri
  Geri plan ve yayılı kaynak yükleri
  Evsel yükler (debi, konsantrasyon, deşarj yükü)
  Noktasal kaynaklar – endüstriyel (debi, konsantrasyon, deşarj yükü)
Bağlantı analizi
  Kirleticinin bozunmadığı kabul edilen kütle dengesi hesabi
Paylaşım analizi
  Eşit paylaşım senaryosu
  Sabit konsantrasyon senaryosu

## Slide 55: NİLÜFER ÇAYI – ÖRNEK - KOİ
İncelenen senaryolar
Eşit paylaşım: Tüm kaynaklar yüklerini, mevcut yük ve izin verilen yük kullanılarak hesaplanan azaltım oranı kadar indirir.
Sabit konsantrasyon: Geri plan konsantrasyonu da göz önünde bulundurularak tüm endüstriyel kaynaklar için aynı deşarj konsantrasyonu kullanılır.
Tüm akarsu kollarında ÇKS’nin sağlanması: Yeterince seyrelme olmaması durumunda bazı akarsu kollarında makul azaltım miktarları ile ÇKS sağlanamamaktadır.
Tüm deşarj standartlarının 1. senaryoda belirlenen en düşük konsantrasyona göre belirlenmesi: Tüm endüstriyel kaynakların deşarj standartları en düşük konsantrasyona sabitlenir.
Sektörel deşarj standartları: Kütle dengesi havza bazında uygulanır ve aynı sektöre ait kaynaklar bir arada hesaba katılır.

## Slide 56: NİLÜFER ÇAYI – ÖRNEK - KOİ
Sonuçlar – Deşarj standartları (mg/L)
Kaynak | Senaryo 1 | Senaryo 2 | Senaryo 4 | Senaryo 5
Nestle Türkiye Gıda A.Ş. | 52.33 | 120.00 | 38.48 | 48.30
Erikli Su ve Mesrubat | 38.48 | 120.00 | 38.48 | 49.23
Erikli Su ve Mesrubat | 49.25 | 120.00 | 38.48 | 49.23
Yesim Tekstil | 153.91 | 120.00 | 38.48 | 153.83
Martaş Tarımsal Ürünler | 46.17 | 120.00 | 38.48 | 48.30
EUAŞ Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali | 38.48 | 120.00 | 38.48 | 46.15
Sütaş Gıda | 46.17 | 120.00 | 38.48 | 48.30
TOFAŞ Türk Oto A.Ş. | 52.33 | 120.00 | 38.48 | 123.07
Demirtaş OSAB | 123.12 | 120.00 | 38.48 | 123.07
Nilüfer OSB | 123.12 | 120.00 | 38.48 | 123.07
Karsan Otomotiv | 123.12 | 120.00 | 38.48 | 123.07
BTSO | 123.12 | 120.00 | 38.48 | 123.07
Hasanağa OSB | 123.12 | 120.00 | 38.48 | 123.07
Penguen Gıda | 123.12 | 120.00 | 38.48 | 48.30
Bursa Deri OSB | 46.17 | 120.00 | 38.48 | 123.07
Yeşil Çevre AAT | 123.12 | 120.00 | 38.48 | 123.07

## Slide 57: Nilüfer Çayı alt havzasında kirliliğe neden olan kaynaklar ve konumları
Kaynak | Deşarj noktası
Kentsel atıksu arıtma tesisleri (AAT) | 
BUSKİ Doğu AAT | Deliçay
BUSKİ Batı AAT | Ayvalı Dere
Yeşil Çevre AAT | Deliçay
OSBler | 
Gürsu OSB | Atıksularını Yeşil Çevre AAT’ye göndermektedir.
Kestel OSB | 
Nilüfer OSB | Ayvalı Dere
Demirtaş OSAB | Nilüfer Çayı
BTSO | Ayvalı Dere
Hasanağa OSB | Hasanağa Deresi
Bursa Deri OSB | 
Münferit sanayi tesisleri | 
Nestle Türkiye Gıda | Deliçay
Bursa Çimento | Deliçay
Erikli Su ve Meşrubat | Deliçay
Yeşim Tekstil | Deliçay
Martaş Tarımsal Ürünler Denetim | Nilüfer Çayı (Deliçay öncesi)
Sütaş Gıda | Nilüfer Çayı (Deliçay öncesi)
EÜAŞ Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali | Nilüfer Çayı (Deliçay öncesi)
Tofaş Türk Oto A.Ş. | Nilüfer Çayı (Deliçay öncesi)
Karsan Otomotiv | Ayvalı Dere
Penguen Gıda | Hasanağa Çayı

## Slide 58: Nilüfer Çayı’na KOİ deşarjı yapan noktasal kaynaklara ait kirlilik yükleri
Kaynak adı | Debi (m3/gün) | Konsantrasyonu (mg/L) | Kirlilik yükü (kg/yıl)
EVSEL KAYNAKLAR |  |  | 
BUSKİ Doğu AAT | 240.000 | 125 | 10.950.000
BUSKİ Batı AAT | 87.500 | 125 | 3.992.188
Arıtılmayan kentsel atıksu yükü | 23.843 | 400 | 3.481.078
EÜAŞ Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali | 100 | 125 | 4563
Erikli Su ve Meşrubat | 45 | 125 | 2053
ENDÜSTRİYEL KAYNAKLAR |  |  | 
Nestle Türkiye Gıda A.Ş. | 250 | 170 | 15.513
Erikli Su ve Meşrubat | 285 | 160 | 16.644
Yeşim Tekstil | 6.500 | 400 | 949.000
Yeşil Çevre AAT | 55.000 | 400 | 8.030.000
Martaş Tarımsal Ürünler | 1.500 | 150 | 82.125
EÜAŞ Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali | 1.200 | 150 | 65.700
Sütaş Gıda | 3.500 | 170 | 217.175
TOFAŞ Türk Oto A.Ş. | 5.000 | 400 | 730.000
Demirtaş OSAB | 50.000 | 400 | 7.300.000
Nilüfer OSB | 790 | 400 | 115.340
Karsan Otomotiv | 600 | 400 | 87.600
BTSO | 40.000 | 400 | 5.840.000
Hasanağa OSB | 900 | 400 | 131.400
Penguen Gıda | 5.500 | 150 | 301.125
Bursa Deri OSB | 50.000 | 400 | 7.300.000
Arka plan yükü | 2.037.312 | 25 | 18.590.472
Yıllık toplam KOİ yükü | 68.201.975 kg/yıl |  | 

## Slide 59: KOİ için bağlantı analizi (TMDL hedefler = 50 mg/L)
Mansapta parametre konsantrasyonu, mg/L | 95,22
Mansapta debi, m3/gün | 2.037.312
Mansapta su kalitesi | YSKKY Sınıf IV
Arka plan KOİ yükü, kg/yıl | 18.590.472
Evsel KOİ yükü, kg/yıl | 18.429.881
Endustriyel KOİ yükü, kg/yıl | 31.181.622
TMDL hedefi, mg/L | 50,00
Hedef su kalitesi | YSKKY Sınıf II
Izin verilen toplam yük, kg/yıl | 37.180.944
Izin verilen toplam endustriyel yük, kg/yil | 160.591
Gerekli % azaltım | 99,48
Sabit konsantrasyon senaryosu sonucu, mg/L | 1,99
Havza genelinde en düşük konsantrasyon, mg/L | 0,77

## Slide 60: KOİ parametresi için incelenen senaryoların karşılaştırması
Kaynak | Eşit azaltım | Sabit konsantrasyon | En düşük konsantrasyon | Sektörel azaltım
 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
Nestle Türkiye Gıda A.Ş. | 81,96 | 186,34 | 72,32 | 75,11
Erikli Su ve Mesrubat | 77,14 | 186,34 | 72,32 | 75,56
Yesim Tekstil | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 239,23
Yeşil Çevre AAT | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
BUSKI Doğu AAT | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00
Martaş Tarımsal Ürünler | 72,32 | 186,34 | 72,32 | 75,11
EÜAŞ Doğalgaz Kombine Ç.S. | 72,32 | 186,34 | 72,32 | 71,77
Sütaş Gıda | 81,96 | 186,34 | 72,32 | 75,11
TOFAŞ Türk Oto A.Ş. | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
Demirtaş OSAB | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
Nilüfer OSB | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
Karsan Otomotiv | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
BTSO | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
BUSKI Bati AAT | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00
Hasanağa OSB | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
Penguen Gıda | 71,32 | 186,34 | 72,32 | 75,11
Bursa Deri OSB | 192,84 | 186,34 | 72,32 | 191,39
Arıtılmayan kentsel atıksu | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00
Arka plan | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00

## Slide 61: Total Maximum Daily Load For Atrazine Corydon Reservoir Wayne County, Iowa
ÖRNEK

## Slide 62: Total Maximum Daily Load For Atrazine Corydon Reservoir Wayne County, Iowa
ÖRNEK

## Slide 63: The Knife River Bulanıklık GMTY

## Slide 64: Alanın Tanımı
Büyük Göller Havzası – Güney Batı
Duluth
Knife River
Two Harbors

## Slide 65: Genel
Knife River: Sınıf 2A, Balıkçılık
Hedef Su Kalitesi : 0 NTU
Daha önceki ÇKS aşımları:
  Bulanıklık (1998)
  pH (2002)
  Çözünmüş Oksijen (2008)

## Slide 66: TMDL Çalışmasının Amacı
The Knife River: Alabalık balıkçılığı yapılan, yöre insanları için çok kıymetli bir akarsu
Hedefler:
  Su kalite hedeflerinin aşılmamasını sağlayacak, bulanıklığa yol açan kirletici miktarının belirlenmesi
  Sediman kaynaklarının belirlenmesi ve sediman azaltım stratejilerinin oluşturulması

## Slide 67: TMDL Eşitliği
Tek noktasal kaynak: İnşaat sahaları
Yayılı kaynaklar: erozyon,yüzey akışı

## Slide 68: Arazi Kullanımı
Orman alanı (70%) Otlatma alanı, 80 mil yol
Nehir ağzında bir yerleşim (nüfus >1,000)

## Slide 69: Arazi Özellikleri
Ortalama eğim : 6-8%
Jeoloji: Killi toprak
Kar erimesi sonrası ve yoğun yağmurlar sonrası yüksek bulanıklık

## Slide 70: İzleme
Otomatik örnekleme (bulanıklık, AKM, UKM, yağış, debi), 3 yıl süresince (2004-2006)
Arazi çalışmaları (sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, bulanıklık, iletkenlik )
Debi verisi; USGS National Water Information System
Jeomorfolojik etütler, macroinvertebrate çalışmaları
Alabalık verisi

## Slide 71: Dört istasyon
3 alt havza istasyonu ve 1 nehir ağzı istasyonu

## Slide 72: Toplanan Veri
Yerinde ölçülen | Laboratuvarda Ölçülen
Sıcaklık | Askıda Katı madde
İletkenlik | Uçucu katı madde
Çözünmüş Oksijen | Bulanıklık
pH | 
Bulanıklık | 

## Slide 73: Mevcut Bulanıklık Verisi
2 istasyonda bulanıklık sınır değerinin aşımı

## Slide 74: Bulanıklık Verisi
3 yıl boyunca toplanmış; örnek: nehir ağzı istasyonu
Tedbir alınması gereğini işaret ediyor !

## Slide 75: Yük-Süre Yaklaşımı Debi Eğrisi
Nice.

## Slide 76: Yük-Süre Yaklaşımı AKM yük eğrisi

## Slide 77: AKM Yük Hesabı (FLUX)

## Slide 78: TMDL, ton/gün
 | En Yüksek debi | Yüksek Debi | Ortalama Debi | Kurak Dönem Debisi | En Düşük Debi
GMTY | 5,300 | 0,860 | 0,270 | 0,012 | 0,043
Kirlilik Yükü Payı İnşaat Sektörü | 0,030 | 0,0004 | 0,002 | 0,001 | 0,001
Kirlilik Yükü Payı Yüzey akış | 0,427 | 0,066 | 0,031 | 0,011 | 0,004
Kirlilik Yükü | 2243 | 0,344 | 0,365 | 0,058 | 0,021
Güvenlik payı | 2,600 | 0,450 | 0,072 | 0,05 | 0,017

## Slide 79: Uygulama Planı
Yöre halkının bilgilendirilmesi
Arazi sahiplerinin sürece katılımı
Ağaçlandırma vb tedbirler
Gerekli azaltım: % 90 yüksek debi döneminde, % 65 düşük debi döneminde
İzleme programları
İnşaat faaliyetlerinin kontrolü
......

## Slide 80: Son Söz
ÇKS bazlı deşarj standardı hesaplanması yaklaşımını benimsendi
GMTY yaklaşımı ile entegre eidlerek, uygulanacak
Nilüfer çalışmasından sonra, Gediz Havzası’nda çalışma yürütülüyor...

## Slide 81
Teşekkürler...