## Slide 1: MODELLEME VE KİRLİLİK KONTROLÜ

## Slide 2: Kirletici Yük Kaynakları
Noktasal kaynaklar
  Deşarjlarla ilgili bilgi mevcudiyeti
  Bazıları büyük oranda sabit debili, diğerleri yağış-ilintili
Yayılı kaynaklar
  Tümü (genellikle) yağış-ilintili
  Yüzey akıntısı yeterli
  Literatür değerleri kullanılabilir
  Modelleme ile çok daha doğru sonuçlar (ihtiyaç var mı?)
Atmosferik çökelme
  Bazen çok önemli olabilir

## Slide 3: Veri Bazlı Yaklaşımlar
İzleme verisi
  Geçmiş ve mevcut durum (geleceğe dair sınırlı kullanım)
  Su kütlesini ne kadar tanıyabileceğiniz verinizin ne kadar olduğu ile ilintili
    Genellikle su kütlesine özel değil
    Sınırlı koşulları temsil edebilir
Literatür
  Lokal koşullar
  Çok değişken
  Statik (yıllık ortalama)

## Slide 4: Modelleme
Veri bazlı yaklaşımlar yeterli değilse;

## Slide 5: Model gerekli mi? Karar !?
Kaynaklara ait yükler nelerdir ?
Nerede ne zaman çevresel kalite kaybı var?
Tek bir kirletici kaynak mı? Yoksa birden fazla kaynak mı?
Yönetsel yaklaşımların su kalite standartlarının sağlanması yönünde katkısı olabilir mi?
Hangi yönetim yaklaşımları olumsuz etkiyi en aza indirecek?
Gelecekte daha kötü koşullar bekleniyor mu?
Etkinin en aza indirilmesi için gelecekte beklenen büyüme nasıl yönetilebir ?
Hayır
Evet

## Slide 6: Modellerin Kullanım Yerleri
GTMY
Yağmur dreanaj suları yönetimi
Deşarj izinleri
Tehlikeli atık remediasyonu
Kıyı alanlarının planlanması
Havza yönetimi
Atmosferik çalışmalar

## Slide 7: Yayılı Kaynaklar
Yayılı kaynakların kontrolü noktasal kaynaklara göre daha zor
Nümerik modeller;
  Zamana ve mekana bağlı farklılıkların yansıtılması
  Farklı senaryolarının sonuçlarının değerlendirilebilmesi
için nümerik modeller gerekli

## Slide 8: Noktasal Kaynaklar
Kontrolü daha kolay
Hedef ÇKSlerin sağlanması garanti edilebilir
  GTMY
Zor ve pahalı bir yaklaşım

## Slide 9: GMTY (TMDL)

## Slide 10: GTMY
GTMY =günlük toplam maksimum yük
BKYP = noktasal kirlilik yükü payları ya da GTMYnin mevcut veya gelecekteki noktasal kaynaklara ait payı
YKYP = yayılı kaynak yük payları ya da GTMYnin mevcut veya gelecekteki yayılı kaynak ve arkaplan miktarlara ait payı
Emniyet payı = kirlilik yükü ve alıcı ortam kalitesi arasındaki ilişkiden kaynaklanan belirsizlik

## Slide 11: GTMY SÜRECİ
Standartlar/
Müsaade edilebilir yük
Mevcut yükün hesaplanması
Gereken yük azaltımı
Yük azaltım senaryoları geliştirilmesi
Uygulama Planların geliştirilmesi

## Slide 12: Müsaade Edilebilir Yükün Belirlenmesi
Müsaade edilebilir yükün belirlenmesi
GTMY ‘ün belirlenmesi
Kirletici Yükün hesabı:
1. Basit metot
Kütle denge yaklaşımı
2. Kompleks metot
metotlar

## Slide 13: Mevcut Yükün Belirlenmesi
Mevcut yükün hesaplanması
İzleme verilerini kullanılarak mevcut yükün hesaplanması

## Slide 14: Gerekli Yük Azaltımı ve Hedefler
Model kullanımı ya da modelsiz yaklaşımlar
Hedef kalitenin sağlanması için gerekli yük azaltımının belirlenmesi

## Slide 15: Yük Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi
Yük azaltım senaryolarının geliştirilmesi
Su kalite hedeflerinin sağlanması için yapılması gereken düzeltme
Örneğin; % 50 P azaltımı

## Slide 16: Havza Bazlı GTMY Çalışmalarının Yararları

## Slide 17: GTMYnin hesaplanmasındaki adımlar
Kirlilikten etkilenmiş su kütlesi ve ait olduğu havzanın karakterize edilmesi
Kirletici kaynakların tanımlanması
Su kütlesi için kalite hedeflerinin belirlenmesi (ÇKSler)
(Hedef) Su kalitesi ve kirletici yük arasındaki ilişkinin analizi ile su kütlesinde ÇKSlerin aşılmayacağı kirletici yükünün ya da su kütlesinin kabul edebileceği kirletici yükünü hesaplanması
Belirlenen kabul edilebilir kirletici yükün, kirletici kaynaklar arasında paylaştırılması
GTMY raporlarının hazırlanması

## Slide 18: Modeller
Arazi kullanım modelleri
Alıcı ortam modelleri
Havza modelleri
Ekili
alanlar
Otlaklar
Kentsel
Ekili
alanlar
Kentsel
Otlaklar

## Slide 19
Bilgisayar modelleri

## Slide 20: Ne derece kompleks modellere ihtiyaç var ?
Ne derece kompleks modeller ihtiyaç var?
  Çevresel sistemin ne derece kompleks olduğu
  İlgilendiğimiz kirleticinin ne derece kompleks olduğu
  Ne hassasiyette sonuç istediğimiz
Gerekenden daha basit model kullanımı;
  Kilit prosesleri gözden kaçırıp, gerekenden fazla ekstrapolasyon yapabiliriz
  Yönetimsel kararlar için gerek duyduğumuz yanıtları üretemeyebiliriz
  Değişen koşullar altında ne tür çözümler noktasında yetersiz olabilir
Gerekenden daha kompleks model kullanımı;
  Gereksiz veri ve hesaplamalar
  Gereksiz belirsizlik
  Problemlere odaklanmak yerine sonsuz analizler

## Slide 21: Temel Sorular
Öncelikli modelleme ihtiyaçlarımız hangi alanda ?
Hangi tür modeller?
Bunun için gerekli verimiz var mı? Mevcut verilerimiz halen ne düzeyde? Hangi düzeye gelişmesi hedefleniyor?
Kirlilik kontrolü ya da deşarj izni uygulaması için «eş-zamanlı» olarak tüm alıcı ortamlarda bunu yapabilir miyiz?

## Slide 22
Albert Einstein
“Make things as simple as possible,
but not any simpler.”
Ne derece kompleks modeller ?

## Slide 23
Teşekkürler...