## Slide 1
HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMALARI
27/05/2015
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alper UĞURLUOĞLU Uzman Yardımcısı

## Slide 2: RIBASIM
HiDROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Nehir Havzası Araştırıcısı
Çıktı
WFD explorer
Hidroloji
Su Kalitesi
Ekoloji
Önlemler
Su Kütlesi Verileri
Raporlar
Haritalar
Çıktılar
Girdi
Senaryolar
Su Bütçesi

## Slide 3
HiDROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Hidroloji
0D-RIBASIM
CBS haritaları
Bağlantılar
Meteoroloji
Akış
Su Kalitesi
DELWAQ – Kararlı Akım
Yükler
Kirletici Parametreleri
Süreçler
Ekoloji
Bilgi Kuralları
Türler
EQR
EKF

## Slide 4
RIBASIM Kullanım Alanları
Su ihtiyacının ve mevcudiyetinin analizinin yapılması
Farklı su kullanım faaliyetleri (sulama, hidroelektrik santralleri, içme suyu, çevresel akışlar..) sonucunda su kıtlığının su tahsisi üzerindeki niceliksel etkilerini hesaplamak
Baraj ve pompalar gibi yapıların optimum işletilmesini sağlamak
Sosyo-ekonomik ve iklim senaryolarının etkilerini niceliksel olarak belirlemek
Planlanan yatırımlarım etkilerini niceliksel olarak belirlemek
Su Kalitesinin analizi için uygun bir su bütçesi hazırlamak

## Slide 5
RIBASIM modelinin Projede Kullanılma Amacı
WFD Explorer modeli için hidrolojik girdinin hazırlanması:
  WFD su kütleleri boyunca akımların belirlenmesi
  Kurak, Yağışlı ve Normal yılların kullanılması
  Mevsimsel (Çeyrek Dönemli) temelde belirlenmesi
WFD Explorer modelinde hidrolojik girdi;
  Kirletici taşınımının hesaplanması
  Doğal ve yapay akım rejimi arasındaki farkın belirlenmesi
amacıyla kullanılmaktadır.

## Slide 6
RIBASIM modelinin
diğer model uygulamalarından farkı
Zaman Ölçeği (saatlik, aylık sonuçlar yerine Çeyrek Dönemli sonuçlar)
Doğruluk (gerçek akım veya su seviyelerinin kesinliği değil Akış profilinin doğruluğu önemli)
Zamansal geriye dönüş ( analizler tarihsel ve akım gözlemlerine dayalı olarak yapılabilir )
Başlangıç olarak kısıtlı zaman girdileri. Hidrolojik model diğer amaçlar için ilerleyen zamanlarda geliştirilebilir.

## Slide 7
RIBASIM
Su Kaynakları yönetimi için jenerik bir modelleme yazılımıdır.
DELTARES tarafından dünya çapında araştırma enstitüleri, danışmanlık firmaları gibi kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır.
Şu anda lisanslı bir yazılım olmakla beraber ücretsiz yazılıma dönüştürülmekte olup son olarak açık kaynak kodlu olması planlanmaktadır.
RIBASIM uygulaması şu şekilde gerçekleşmektedir.
  RIBASIM Yazılımının kurulumu
  Nehir Havzası Şematizasyonunun oluşturulması
  Şematizasyon Verilerinin yazılıma girilmesi
  Hidro-meteorolojik parametreler için zaman serilerinin oluşturulması
  Hidrolojik modelden elde edilen akım verileri veya izleme verileri

## Slide 8
HiDROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
  RIBASIM yazılımı

## Slide 9
HiDROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

## Slide 10
Şematizasyon Çalışmaları

## Slide 11
Akış istasyon Haritası(nokta)
Seçilmiş RIBASIM girdi nodeları (nokta)
SYM
Nodeların
membasında alt havzaların
oluşturulması
Alt Havzalara ait haritalar (raster)
İstasyonların membasında alt havzaların oluşturulması
Her althavza için yüzey akışının kalibre edilmesi
Her althavza için Model katsayısının belirlenmesi (tablo)
Aylık Akış zaman Serileri (Tablo)
Alt Havzalara ait haritalar (raster)
Her althavza için yüzey akışı modeli
Her bir RIBASIM node (table) için Aylık zaman serileri girdileri
Akış Kalibrasyonu
Akış Hesaplamaları
Althavzalardaki yağışların hesaplanması
Althavzalardaki toplam yağışın aylık zaman serisi haline getirilmesi (tablo)
Althavzalardaki yağışların hesaplanması
Althavzalardaki toplam yağışın aylık zaman serisi haline getirilmesi (tablo)
Konumsal interpolasyon
Aylık Yağış haritaları
(raster)
Yağış Haritaları
Yağış verisi İstasyonlarının haritası
(29 istasyon)
Aylık Zaman Yağış Serileri (tablo)

## Slide 12
Veri Çalışmaları
Veri | Verinin Mevcudiyeti | RIBASIM Modeli
Sayısal Yükseklik Modeli | İnternet üzerinden SRTM verisi | Alt havzaların üretilmesi için kullanılmıştır
Akımlar | 52 istasyon, 50% ye yakın kayıp veri and 10% sıfırlardan oluşan veri (zayıf kalite), mevcut rezervuar giriş – çıkış verileri (iyi kalite) | Girdi akım değişkeni yüzey akışı gözlemlerinden hesaplanmıştır. Veri boşlukları diğer istasyonlardan elde edilen veriler ile doldurulmuştur. Rezervuar verilerinin izleme istasyonlarıyla değiştirilmesi ile veri kalitesi arttırılmıştır.
Rezervuar Seviyeleri | Mevcut değil | Kalibrasyonu geliştirmek için kullanılabilir
Su Çekimleri | Tam değil | Sulama alanları Irrigated area partly derived from flow measurements in river
Rezervuar İşletme Kuralları | Mevcut değil | Batımetri ve mansaptaki sulama alanları ve akım gözlerimden türetilmiştir.
Buharlaşma | Bazı rezervuarlar için mevcut | Adıgüzel Barajı buharlaşma verileri diğer rezervuarlar için de kabul olarak alınmıştır.

## Slide 13
RIBASIM Modeli
Ekim 2003 – Eylül 2011 ayları arasında çalışmaktadır.
1 Aylık zaman aralıklıdır.
Cindere Barajı bekletme süresi 1 aydan daha az olduğundan dolayı şematizasyondan çıkarılmıştır.
Mevcut durum ve doğal akış rejimi (barajlar ve su kullanımı hariç) hesaplanmıştır.
Her bir barajın mansaptaki en yakın sulama alanına su sağladığı kabulü yapılmıştır.
Sonuçlar aylık ve çeyrek dönemlik akışlar olarak sunulmuştur.

## Slide 14
RIBASIM Sonuçları – E07A006

## Slide 15
RIBASIM Sonuçları – E07A006
Daha önce yapılan çalışmalardaki kalibrasyon sonuçlarından özellikle kurak yıllar için daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
2004 ve 20029 yıllarındaki düşük akışlar olduğundan düşük tahmin edilmiştir.
2006 yılındaki pik değer olan durumdan fazla tahmin edilmiştir.
Bu durumun barajların işletme kurallarıyla ilgili bilgilerin kısıtlı olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Doğal akım özellikle pik akımlarda daha fazla görülmektedir.

## Slide 16
RIBASIM Sonuçları – E07A034

## Slide 17
RIBASIM Sonuçları – E07A034
Kalibrasyon sonuçları oldukça doğru sonuçlar vermektedir.
Doğal akış rejimi ile yapay akış rejimi arasında daha kısıtlı bir fark görünmektedir.

## Slide 18
RIBASIM Sonuçları – D07A015

## Slide 19
RIBASIM Sonuçları – D07A015
Kalibrasyon, ölçülen akımlarda bulunan birçok sıfır akımdan dolayı çok iyi sonuçlanmamıştır.
Ölçülmüş zaman serilerinin kullanımı mansapta gerçekçi olmayan sonuçlara neden olmaktadır.
Ölçülmüş zaman serileri Adıgüzel Barajı için hesaplanan yüzey akış derinliği verileri ile değiştirilmiştir.

## Slide 20
RIBASIM Sonuçları – D07A061

## Slide 21
RIBASIM Sonuçları – D07A061
Kalibrasyon sonucu yeterince iyi değil
Karacasu Baraj işletim kuralları bilgisinin eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

## Slide 22
RIBASIM Sonuçları – E07A012

## Slide 23
RIBASIM Sonuçları – E07A012
Cindere Barajının hemen mansabındaki Büyük Menderes Nehrine ait akışlar tamamen Sulama suyu ihtiyacına göre şekillenmektedir.
Doğal akışlar azalmakta ve pik akış zamanları kıştan yaza doğru değişmektedir.

## Slide 24
RIBASIM Sonuçları – D07A115

## Slide 25
RIBASIM Sonuçları – D07A115
Cindere Barajının hemen mansabındaki Büyük Menderes Nehrine ait akışlar tamamen Sulama suyu ihtiyacına göre şekillenmektedir.
Doğal akışlar diğer barajların işletimi ile bazı yıllar azalmakta bazı yıllar artmaktadır.
Pik akışların zamanları kıştan yaza doğru değişim göstermektedir.
Kış aylarında çok düşük akımlar gözlenmektedir.

## Slide 26
RIBASIM Sonuçları – E07A036

## Slide 27
RIBASIM Sonuçları – E07A036
Ortalama yıllık akışın doğru simüle edildiği görülmektedir.
Simülasyondan elde edilen sonuçlar ölçüm sonuçlarından daha fazla mevsimsel dinamiğe sahiptir.
Işıklı gölü çıkışına ilişkin işletme bilgilerinin eksikliği bulunmaktadır.

## Slide 28
Sonuçlar
RIBASIM modeli, WFD Explorer için yeterli sonuçları vermektedir.
Membada kalan nehir kollardaki sonuçlar eksik verilerin tamamlanması için diğer havzalardan kullanılan veriler nedeniyle gerçek verilerden önemli derecede farklılık göstermektedir.
Ölçülen akımlarının kalitesi ve kapsamı geliştirilebilir. Barajlar için giriş akım kayıtlarının kalitesi yeterli düzeydedir.
Rezervuar işletmesine ilişkin mansaptaki en yakın sulama alanına su arzının kabulü geçerli görünmektedir. Havzadaki Rezervuar işletimini ve depolamaları, rezervuar çıkış akımlarını koordine ederek optimize etme potansiyeli bulunmaktadır.

## Slide 29
TEŞEKKÜR EDERİM…
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ