## Slide 1
Taner KİMENÇE
Havza Yönetimi Daire Başkanı
20/10/2014
SU BÜTÇESİ
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

## Slide 2
Muhteva
Sunumda işlenen konular:
Su Bütçesi Kavramı
Su Bütçesinin Hesaplanması
Türkiye’nin Su Bütçesi
Su Bütçesinin Kullanım Alanları

## Slide 3: Su Bütçesi
Herhangi bir hidrolojik sistem için oluşturulan su bütçesi denklemi; belirli bir zaman içerisinde sisteme giren ve sistemden ayrılan tüm akımları ve sistemde depolanan su miktarını hesaba katmaktadır.

## Slide 4
Ülkemizin Su Bütçesi
Ülkemizde;
Ortalama yağış = ̴ 643 mm/yıl = 501 milyar yıl suya tekabül etmektedir.
Buharlaşmalar sonucu atmosfere geri dönen su = 274 milyar
Yeraltı suyuna geçiş = 69 milyar
Yüzeysel akış ile denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalan su = 158 milyar
Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar ’lük suyun 28 milyar ’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır.
Komşu ülkelerden ülkemize gelen su = ̴ 7 milyar yıl
Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar olmaktadır. *
*DSİ 2013 Faaliyet Raporu

## Slide 5
Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar su da dikkate alındığında, ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar olarak hesaplanmıştır.
Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli
Yurt içindeki akarsular = 95 milyar
Komşu ülkelerden = 3 milyar
yılda ortalama toplam 98 milyar
16,4 milyar olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar olup, 44 milyar ’ü kullanılmaktadır.*
*DSİ 2013 Faaliyet Raporu
Ülkemizin Su Bütçesi

## Slide 6
Yüzey suyunun ekonomik olarak kullanılmasının uygun olmadığı veya yetersiz olduğu alanlarda sulama suyu talebi yeraltı suyundan karşılanmaktadır.
Ülkemizde 16,4 milyar yeraltı suyu rezervi bulunmakta olup, mevcut rezervin 13,56 milyar /yıl tahsisi yapılmıştır.*
*DSİ 2013 Faaliyet Raporu
Ülkemizin Su Bütçesi

## Slide 7
DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından 25 nehir havzası için güncel verilerle su bütçesi hesaplama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Havza Koruma Eylem Planları’nda, mevcut ve hazırlanmakta olan DSİ Su Bütçesi sonuçları kullanılmaktadır.
Havza Koruma Eylem Planları’nın Nehir Havza Yönetim Planları’na dönüştürülmesi sürecinde de ayrıca su bütçesi çalışmaları değerlendirilecektir.
Su Bütçesi Kullanım Alanları

## Slide 8
Özel Hüküm Çalışmaları dahilinde gerçekleştirilen modellemelerde, su bütçesi çalışmaları da göz önüne alınmaktadır.
Rezervuarın su bütçesinin hesaplanması maksadıyla, rezervuarın beslenim ve boşalım miktarları belirlenmektedir.
Havzada yer alan mevcut hidromorfolojik yapıların su kalitesi ve su bütçesine olan etkileri tespit edilmektedir.
Havzanın özümleme kapasitesi, su bütçesinin en düşük olduğu dönem dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda, üç aylık dönem veya akarsular için haftalık veya aylık minimum-maksimum-kritik debi dikkate alınmaktadır.
Havzanın hidrolojik ve hidrojeolojik su bütçesi ve su kaynaklarının yenilenme süresi değerleri, havzanın kirlilik haritasının oluşturulması sürecinde değerlendirilmektedir.
Su Bütçesi Kullanım Alanları

## Slide 9
Mevcut su kaynaklarına ilişkin bilgilerin toplanarak, hidrolojik sistemi etkileyen süreçler arasındaki ilişkilerin bütüncül olarak ortaya konması, havza yeraltı ve yerüstü sularının potansiyel ve talebine ilişkin verileri de bünyesinde bulunduran hidrolojik, çevresel, ekonomik ve sosyal analizler yapılması yoluyla sektörel su tahsis planları hazırlanacaktır.
Havza bazlı Sektörel Su Tahsisi Planı çalışmaları dahilinde havzanın hidrolojik profili çıkarılarak, elde edilen verilerle gelecek yıllar için havzanın hidrolojik bütçe simulasyonu, kuraklık simulasyonu, kıtlık simulasyonu yapılacak, sektörel yatırımların doğru yapılanması ve yönlenmesi sağlanacaktır.
Su Bütçesi Kullanım Alanları