## Slide 1
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI
İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı
20/01/2015
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI

## Slide 2
İçerik
Tebliğ İhtiyacını Doğuran Sebepler ve Hazırlık Çalışmaları
Görüşler
Taslağın İçeriği Hakkında Genel Bilgi
Taslakta Öne Çıkan Hususlar
Taslağın Ülkemize Getireceği Yenilikler

## Slide 3
TEBLİĞ İHTİYACINI DOĞURAN SEBEPLER VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

## Slide 4
11/02/2014 tarih ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
«Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durumunun ortaya konulması, suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, izlemede standardizasyonun ve izleme yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi» amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda mevcut mevzuatta yer alan hususların uygulamasının düzenlenmesi maksadıyla bu tebliğ hazırlanmıştır.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 5
31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
Yerüstü suları ve yer altı suları ile ilgili hususların uygulanması Bakanlığımız yetki alanı
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 6
GÖRÜŞLER

## Slide 7
GÖRÜŞLER
Orman ve Su işleri Bakanlığı | 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Görüş verdi
Orman Genel Müdürlüğü | Görüş verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Görüş verdi
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü | Görüş verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü | Görüş verdi
Hukuk Müşavirliği | Görüş verdi

## Slide 8
İç İşleri Bakanlığı | 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü | Görüş verdi
Hacettepe Üniversitesi | 
Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi | Görüş gelmedi
GÖRÜŞLER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | Görüşler toplu olarak Hukuk Müşavirliği aracılığıyla geldi
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü | 
Sağlık Bakanlığı | 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu | Görüş verdi

## Slide 9
TASLAĞIN İÇERİĞİ HAKKINDA
GENEL BİLGİ

## Slide 10
BİRİNCİ BÖLÜM:
Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Maksat (madde 1)
Kapsam (madde 2)
Hukuki Dayanak (madde 3)
Tanımlar (madde 4)
İKİNCİ BÖLÜM:
Numune Alma, Taşıma, Saklama ve Koruma ile Örneklemeye İlişkin Genel Hükümler
İlkeler (madde 5)
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 11
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
Kimyasal Analiz İçin Numune Alma Şartları
Nehir ve akarsulardan kimyasal analiz için numune alma şartları (madde 6)
Göl ve göletlerden kimyasal analiz için numune alma şartları (madde 7)
Kıyı sularından kimyasal analiz için numune alma şartları (madde 8)
Geçiş sularından kimyasal analiz için numune alma şartları (madde 9)
Yeraltı suyundan kimyasal analiz için numune alma şartları (madde 10)
Sedimentten kimyasal analiz için numune alma şartları (madde 11)
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 12
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
Mikrobiyolojik Analiz İçin Numune Alma Şartları
Mikrobiyolojik Analiz İçin Numune Alımı (madde 12)
BEŞİNCİ BÖLÜM:
Biyolojik Örnekleme Şartları
Örnekleme sahalarının seçim şartları (madde 13)
Biyolojik örneklemenin yapılması ve örneklerin saklanması (madde 14)
Örnekleme sıklığı (madde 15)
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 13
ALTINCI BÖLÜM:
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat (madde 16)
Yürürlük (madde 17)
Yürütme (madde 18)
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 14
TASLAKTA ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

## Slide 15
Maksat
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin maksadı, yer üstü ve yeraltı suları ile sedimentten numune alınması, numunelerin taşınması, korunması ve saklanması ile yer üstü sularında biyolojik kalite unsurlarının örneklenmesi ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 16
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, jeotermal kaynaklar ve deniz suları hariç, su kaynaklarının denize döküldüğü noktalardaki kıyı suları dahil, diğer kıyı suları hariç, kıta içi yer üstü, yeraltı ve geçiş sularından ve sedimentten numune alınması, numunelerin taşınması, korunması ve saklanması ile yer üstü sularında biyolojik kalite unsularının örneklenmesi ve saklanmasına ilişkin hususları kapsar.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 17
Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu ve 26 ncı maddeleri ile 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 18
Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Tebliğde geçen;
Akifer: Yeterli miktarda yeraltı suyu akışına ya da içerdiği yeraltı suyunun kullanılmasına izin veren gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip litolojik birimleri,
b) Alıcı su ortamı: Yer üstü, yer altı, kıyı ve geçiş suları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,
c) Anlık numune: Belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan o anda alınan ve sadece o yeri ve o zamanı temsil eden numuneyi,
ç) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
d) Bentik Bölge: Sahil çizgisinden itibaren en derin yere kadar olan tüm dip bölgesini,
e) Biyolojik İzleme: Su kütlesinin genel durumunun belirlenmesi maksadıyla suda yaşayan canlıların periyodik olarak örneklenmesini ve analizini,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 19
f) Biyolojik Kalite Unsuru: Biyolojik izleme kapsamında örneklenmesi gereken bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiosperm gibi canlı gruplarının her birini,
g) Fiksasyon: Organizmanın doğal durumuna en yakın şekilde sabitlenip dış etkenlere dirençli hale getirilmesini,
ğ) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki, kıyı sularına yakın olmaları ancak aynı zamanda tatlı su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri neticesinde kısmen tuzlu olma özelliğine sahip yer üstü su kütlelerini,
h) GPS: Küresel Konumlama Sistemini,
ı) Habitat: Bir organizmanın ve ekolojik topluluğun yaşadığı ve geliştiği yeri,
Helofit: Kıyıda ve bataklık alanlarda gelişen, genellikle kökü su altında ve gövdesi su üstünde bulunan çok yıllık bitki topluluklarını,
j) İzleme programı: İzleme noktaları, izlenecek parametreler, izleme tipi (operasyonel, genel amaçlı, araştırmacı), izleme yapan kurumlar ve izleme sıklıklarının yer aldığı programı,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 20
k) Kaptaj: Akışkanın doğal olarak ve/veya bilimsel yöntemler ve uygun araçlar kullanılarak rezervuardan yeryüzüne ulaşmasından itibaren kirlenmesinin önlenerek ve korunarak daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için kullanım öncesi özel teknikle yapılan toplama havuzlarında, galeri ve/veya kuyularda biriktirilmesi işlemini,
l) Karışım bölgesi: Yer üstü alıcı su ortamına yapılan deşarjlarda, deşarj noktasından başlayarak 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-8’inde tanımlanan bölgeyi,
m) Kaynak suyu: Jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan suyu,
n) Kıyı suları: Kıyı çizgisinden itibaren 1852 metre deniz tarafındaki suyu,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 21
o) Kompozit numune: Su kaynaklarından belirli zaman aralıklarında orantılı olarak alınan karışık numuneyi,
ö) Kuyu logu: Kuyunun açılması sırasında ve açıldıktan sonra kuyuya ilişkin bütün bilgilerin kaydedildiği belgeyi,
p) Kuyu tahliyesi: Bir kuyuda yer alan durgun yeraltı suyunun uzaklaştırılarak taze yeraltı suyu ile yer değiştirilmesinin sağlanması işlemini,
r) Lagün: Denizden kıyı kordonu ile ayrılan sığ gölü,
s) Littoral Bölge: Kıyı çizgisinden itibaren başlayıp yüksek yapılı su bitkilerin ortadan kalktığı yere kadar olan ve tamamen ışık alan kıyı bölgesini,
ş) Muhafaza borusu: Sondaj kuyusunun göçmesini, istenilmeyen su, gaz, silt, kum vs. gibi ince malzemelerin kuyuya girişini önlemek ve pompanın kuyu içinde kalan kısımlarını korumak maksadıyla kullanılan kapalı boruları,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 22
t) Pelajik Bölge: Dip ve kıyı ile ilişkisi olmayan açık su bölgesini,
u) Sediment: Bir akarsu tarafından taşınmış olan kaya veya biyolojik kökenli materyallerden meydana gelen partiküller yığını,
ü) Sedimentasyon: Sularda bulunan askıdaki katı maddelerin, yer çekimi, yoğunluk ya da suyun akış hızı gibi faktörlerden etkilenerek suyun dibine çökmesi eylemini,
v) Şahit numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak, esas numune ile aynı koruma koşulları altında alınan ve gerektiğinde analiz yapılması maksadıyla saklanan numuneyi,
y) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
z) Yetkili laboratuvar: 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen laboratuvarı,
ifade eder.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 23
Numune Alma, Taşıma, Saklama ve Koruma ile Örneklemeye
İlişkin Genel Hükümler
İlkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Yer üstü ve yeraltı suları ile sedimentten numune alınmasında, numunelerin taşınmasında, saklanmasında, korunmasında ve yer üstü sularının örneklenmesinde TSE standartlarına ve uluslararası kabul görmüş standartlara uyulması ve bu Tebliğde bahsi geçen TSE standartlarından herhangi birisi güncellendiğinde, güncellenen standart veya muadilinin güncellendiği tarihten itibaren geçerli olması,
b) Yer üstü ve yeraltı suları ile sedimentten numune alınması, numunelerin taşınması, saklanması, korunması ve yer üstü sularının örneklenmesi arazi çalışmaları öncesinde, “TS EN ISO 5667-1 Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 1: Numune Alma Programlarının ve Numune Alma Tekniklerinin Tasarımına Dair Kılavuz” kapsamında numunelerin alınması ile ilgili tüm hususları içeren numune alma programlarının oluşturulması,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 24
c) Yer üstü ve yeraltı sularından alınan numunelerin saklanmasının, taşınmasının ve korunmasının “TS EN ISO 5667-3 “Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz”a göre yapılması,
ç) Sediment numunelerinin saklanmasının, taşınmasının ve korunmasının “TS EN ISO 5667-15 Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 15:Çamur ve Sediment Örneklerinin Koruma ve Taşıma Rehberi”ne göre yapılması,
d) Yer üstü ve yeraltı suyundan numune alma sıklığının, su kalitesine ve yıllık kalite değişimlerine, su kaynağına karışan suların ve atıksu deşarjlarının kirlilik durumuna, suyun hidrolojik karakterine, ekolojik duruma, kullanım maksadına bağlı olarak Bakanlık tarafından hazırlanan İzleme Programlarında belirlenmesi
e) Numune alma sıklığının, kirliliğin yoğun olduğu bölge ve/veya su kalite kriterlerinin iyileştirilmesi gereken alıcı su ortamlarında Bakanlığın göreceği lüzum üzerine arttırılması,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 25
f) Kimyasal analiz için numune alacak personelin sulardan ve sedimentten numune alma konusunda Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan eğitim almış ve numune alma sertifikasına sahip olması,
g) Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için belli bir zamanda ve belli bir yerden alınan numunenin sadece o yeri ve zamanı temsil etmesi,
ı) Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için şahit numune alınması durumunda şahit numunenin yetkili laboratuvara mühürlü olarak teslim edilmesi,
i) Yer üstü ve yeraltı suları ile sedimentten alınan numunelerin analizden önce gerekli koruma önlemleri alınarak laboratuvara getirilmesi ve taşınma esnasında kirletilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 26
k) Yer üstü ve yeraltı suları ile sedimentten alınan her numune için bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen etiketin hazırlanması ve numune kabının üzerine yapıştırılması,
l) Yer üstü ve yeraltı suları ile sedimentten numune alınması sırasında bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen numune alma tutanağının doldurulması ve imza altına alınması, tüm numune alımlarında bu tutanağın kullanılması,
m) Kimyasal analiz için numuneler alındığında numune alma tutanağının numune alma sertifikası bulunan kişi veya kişiler tarafından imza altına alınması,
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 27
s) Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için alınan numunelerde Ek-3’ünde verilen parametrelere özgü numune alma kabı tipi, saklama ve koruma şartları ve saklama süreleri kriterlerinin dikkate alınması,
v) Biyolojik izleme kapsamında bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiospermin örneklenmesi,
y) Biyolojik örneklemenin nehir, göl, kıyı ve geçiş suyu kütlelerinde yapılması,
z) Biyolojik örneklemenin, sucul ekosistemlerden biyolojik örnekleme yapılması hususunda tecrübeli ve bu konuda mesleki yeterliliği olan personel tarafından yapılması,
esastır.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 28
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kimyasal Analiz İçin Numune Alma Şartları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mikrobiyolojik Analiz İçin Numune Alma Şartları
BEŞİNCİ BÖLÜM
Biyolojik Örnekleme Şartları
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 29
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 16 – (1) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinin 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzeysel ve yer altı suları” ibaresi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yüzeysel sularda, yer altı sularında” ibaresi, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 10 uncu ve 11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kıyı sularının” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 30
EK – 1 NUMUNE ALMA ETİKETLERİ
VE
EK – 2 NUMUNE ALMA TUTANAĞI
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 31
NUMUNE ALMA ETİKETİ-YER ÜSTÜ SULARI/SEDİMENT |  | 
Numune Alma Noktası Koordinatları | X | Y
Numune Alma Yeri Mevkii |  | 
Numune Alma Tarihi/Saati |  | 
Numune Cinsi |  | 
Numune Alınma Maksadı |  | 
Koruyucu | Var Yok | 
Koruma Şartı |  | 
Numuneyi Alan |  | 
Not |  | 
AÇIKLAMALAR:
Numune Alma Noktası Koordinatları: Noktanın Koordinatları GPS ile belirlenip bu bölüme kaydedilir.
Numune Alma Yeri Mevkii: Numune alınan nehir, göl vb.nin, havzanın, yakınlardaki yerleşim yerinin ve şehrin ismi bu bölüme kaydedilir.
Numune Cinsi: Numunenin ne numunesi olduğu bu bölüme kaydedilir. Örneğin; kıyı suyu numunesi
Numune Alınış Maksadı: Numunenin ne maksatla alındığı bu bölüme kaydedilir. Örneğin: ön izleme
Koruyucu: Numune alımı esnasında koruyucu ilave edilip edilmediği bu bölümde işaretlenir.
Koruma Şartı: EK 3’de yer alan koruma şartlarından hangisi kullanıldı ise bu bölüme kaydedilir.
Numuneyi Alan: Numuneyi alan kişinin adı ve soyadı bu bölüme kaydedilir.
Numune Alma Tarihi/Saati: Numune alma tarihi ve saati bu bölüme kaydedilir.
Not: Bu bölüme alıcı su ortamına ilişkin gerekli görülen önemli hususlar kaydedilir.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 32
NUMUNE ALMA ETİKETİ-YERALTI SULARI |  |  | 
Kurum Adı |  |  | 
Havza/İl Adı |  | Kuyu No: | 
Numune Alma Tarihi/Saati |  |  | 
Koruyucu | Var Yok |  | 
Koruma Şartı |  |  | 
Numuneyi Alan |  |  | 
Not |  |  | 
AÇIKLAMALAR:
Kurum Adı: Numune almaya yetkili kurum/kuruluş adı bu bölüme kaydedilir.
Havza/il Adı: Numune alınan havzanın ve ilin ismi bu bölüme kaydedilir.
Kuyu No: Numune alınan kuyunun numarası bu bölüme kaydedilir.
Numune Alma Tarihi/Saati: Numune alma tarihi ve saati bu bölüme kaydedilir.
Koruyucu: Numune alımı esnasında koruyucu ilave edilip edilmediği bu bölümde işaretlenir.
Koruma Şartı: EK 3’de yer alan koruma şartlarından hangisi kullanıldı ise bu bölüme kaydedilir.
Numuneyi Alan: Numuneyi alan kişinin adı ve soyadı bu bölüme kaydedilir.
Not: Bu bölüme numunenin alınış maksadı ve kuyu ile ilgili gerekli görülen önemli hususlar kaydedilir.
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 33
NUMUNE ALMA TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Numuneyi Alan Kurum ________________________ Numuneye esas Resmi Talep Yazısının Tarihi : __/__/____ Sayısı : |  |  |  | Numune Alınan Yerin/Noktanın |  |  |  |  | Numunenin |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Havza/İl/Mevkii |  |  |  |  | Cinsi |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Koordinat |  | X: | Y: |  | Alınış Tarihi |  | __/__/____ |  |  |  | 
 |  |  |  | Hava Sıcaklığı(˚C) |  |  |  |  | Alınış Saati |  | ___:____ |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Alınış Maksadı |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Hava Durumu |  |  |  |  | Kuyu Adı/Kuyu Sahibi (Şahıs/Kooperatif/DSİ vb.) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuyu No |  |  |  |  |  | 
Şahit Numune Teslimi: İstenmemiştir İstenmiştir__________ adet numune alınmış olup _______ adet şahit numune teslim edilmiştir. Numunenin Alınış Şekli : Anlık Kompozit (2 Saatlik) Kompozit (24 Saatlik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Arazi - Ölçümleri | Yerüstü Su Numunesi | Numune Sıcaklığı (˚C) |  |  |  |  | Yeraltı suyu numunesi | Toplam kuyu derinliği(2) (m) |  |  |  | Sediment numunesi | Sediment üzerindeki suyun derinliği (m) |  | 
 |  | pH |  |  |  |  |  | Su yüzeyine kadar derinlik(1) (m) |  |  |  |  | Sediment örnekleme derinliği (cm) |  | 
 |  | Elektriksel İletkenlik (µS/cm) |  |  |  |  |  | Numune alma derinliği (m) |  |  |  |  | Örnekleme ekipmanı |  | 
 |  | Tuzluluk (‰) |  |  |  |  |  | Kuyu çapı (cm) |  |  |  |  | pH |  | 
 |  | Oksijen Doygunluğu (%) / Çözünmüş Oksijen (mg/L) |  |  |  |  |  | Numune alma yöntemi |  |  |  |  | Renk |  | 
 |  | Derinlik (m) |  |  |  |  |  | Kuyu tahliye yöntemi |  |  |  |  | Parçacık boyutu tanımı |  | 
 |  | Secchi Diski Derinliği (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koku |  | 
Numune Kapları | Kap No |  | Numune Kabı Cinsi |  | Numune Miktarı | Bakılacak Parametre(ler) |  |  |  | Koruma Önlemi | Özel Notlar |  |  |  | 
İşbu tutanak tarafımızca imza altına alınmış olup, yukarıda nitelikleri belirtilen numune tesis sahibi veya vekil gözetiminde yerinde alınarak ambalajlanmış ve mühürlenmiştir. Tutanağın ek sayfası  vardır (… sayfa)  yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Yetkili İmzalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NUMUNE ALMA TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Numuneyi Alan Kurum ________________________ Numuneye esas Resmi Talep Yazısının Tarihi : __/__/____ Sayısı : |  |  |  | Numune Alınan Yerin/Noktanın |  |  |  |  | Numunenin |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Havza/İl/Mevkii |  |  |  |  | Cinsi |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Koordinat |  | X: | Y: |  | Alınış Tarihi |  | __/__/____ |  |  |  | 
 |  |  |  | Hava Sıcaklığı(˚C) |  |  |  |  | Alınış Saati |  | ___:____ |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Alınış Maksadı |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Hava Durumu |  |  |  |  | Kuyu Adı/Kuyu Sahibi (Şahıs/Kooperatif/DSİ vb.) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuyu No |  |  |  |  |  | 
Şahit Numune Teslimi: İstenmemiştir İstenmiştir__________ adet numune alınmış olup _______ adet şahit numune teslim edilmiştir. Numunenin Alınış Şekli : Anlık Kompozit (2 Saatlik) Kompozit (24 Saatlik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Arazi - Ölçümleri | Yerüstü Su Numunesi | Numune Sıcaklığı (˚C) |  |  |  |  | Yeraltı suyu numunesi |  |  |  |  | Sediment numunesi | Sediment üzerindeki suyun derinliği (m) |  | 
 |  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sediment örnekleme derinliği (cm) |  | 
 |  | Elektriksel İletkenlik (µS/cm) |  |  |  |  |  | Numune alma derinliği (m) |  |  |  |  | Örnekleme ekipmanı |  | 
 |  | Tuzluluk (‰) |  |  |  |  |  | Kuyu çapı (cm) |  |  |  |  | pH |  | 
 |  | Oksijen Doygunluğu (%) / Çözünmüş Oksijen (mg/L) |  |  |  |  |  | Numune alma yöntemi |  |  |  |  | Renk |  | 
 |  | Derinlik (m) |  |  |  |  |  | Kuyu tahliye yöntemi |  |  |  |  | Parçacık boyutu tanımı |  | 
 |  | Secchi Diski Derinliği (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koku |  | 
Numune Kapları | Kap No |  | Numune Kabı Cinsi |  | Numune Miktarı | Bakılacak Parametre(ler) |  |  |  | Koruma Önlemi | Özel Notlar |  |  |  | 
İşbu tutanak tarafımızca imza altına alınmış olup, yukarıda nitelikleri belirtilen numune tesis sahibi veya vekil gözetiminde yerinde alınarak ambalajlanmış ve mühürlenmiştir. Tutanağın ek sayfası  vardır (… sayfa)  yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Yetkili İmzalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 34: Tablo 1- Yerüstü ve Yeraltı suyu numunelerinin saklanması ve korunması için uygun olan teknikler – Kimyasal analizler
Yapılacak tayin | Referans Uluslararası Standart | Kabın tipi | Koruma ve Saklama koşulları | Analizden önce maksimum saklama süresi
Asitlik ve alkalinite |  | P veya C | Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler tercihen yerinde analiz edilmelidir. Saklama sırasında gerçekleşebilecek olan indirgenme veya yükseltgenme numuneyi değiştirebilir. | 14 gün
 | ISO 9963-1: 1994 ISO 5667-3’e atıf yapılmamıştır | PE, BC | Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler tercihen yerinde analiz edilmelidir. | 
Adsorplanabilir organik halojenürler (AOX) | ISO 9562: 2004 ISO 5667-3’e atıf yapılmamıştır | P veya C Eğer konsantrasyonun düşük olduğundan şüphe ediliyorsa cam kullanılmalıdır. | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmeli, karanlıkta saklanmalı veya koyu renkli şişeler kullanılmalıdır.Eğer numune klorlu ise (b) dip notu uygulanır. | 5 gün
 |  | P | -18 ˚C’nin altında dondurulmalıdır. | 1 ay
Alüminyum | ISO 15586: 2003 ISO 5667-3’e atıf yapılmıştır. | PE,PP,FEP | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay
 | ISO 11885: 2007 ISO 5667-3’e atıf yapılmıştır. | Normal konsantrasyonlar için: PE-HD, PTFE Düşük konsantrasyonlar için: PFA,FEP |  | 
 | ISO 17294-2: 2003 ISO 5667-3’e atıf yapılmıştır. |  |  | 
 | ISO 12020: 1997 ISO 5667-3’e atıf yapılmamıştır. | Uygun plastikler, poliolefin içermeyen (eser miktarda Al içerebilir) |  | 
 | ISO 10566: 1994 ISO 5667-3:1994’e atıf yapılmıştır. | PE |  | 
EK-3: ANALİZ EDİLECEK PARAMETRELERE ÖZGÜ NUMUNE SAKLAMA VE KORUMA YÖNTEMLERİ

## Slide 35: Tablo-2 Sedimentte uygulanan farklı analitler için kap çeşidi, koruma ve saklama koşulları
Analiz |  | Kap Çeşiti a | En az numune miktarı b (g) | Koruma ve Saklama Şartları | Saklama müddeti c | Yorum
Asitlik |  | P ya da C | 50 | 1°C ilâ 5°C Karanlık ve havasız | 14 gün | 
Alkalilik |  | P ya da C | 50 | 1°C ilâ 5°C Karanlık ve havasız | 14 gün | 
Amonyak Azotu |  | P ya da C | 50 | 1°C ilâ 5°C Karanlık ve havasız | 24 saat | Çamur parametresi
Anyonlar (Cl, Br, F ve SO4) |  | P ya da C | 50 | 1°C ilâ 5°C Karanlık ve havasız | 1 ay | 
Emilebilir organik bağlı halojenler (AOX) |  | P ya da C | 50 | 1°C ilâ 5°C Karanlık ve havasız | 7 gün | 
Biyolojik bozunma |  | P ya da C | 50 | 1°C ilâ 5°C Karanlık ve havasız | 24 saat | 
Biyolojik Oksijen ihtiyacı (BOİ) |  | P ya da C | 50 | 1°C ilâ 5°C Karanlık ve havasız | 24 saat | 
 |  |  |  | <-18°C | 1 ay | 
a b c | P: plastik, örnek: PE (politetrafloraetilen), PTFE (politetrafloraetilen), PVC [poli(vinil klorür)], PET [poli(etilen terefitalat)] C: Cam BC: Borosilikat cam Belirli analitin belirlenmesi için gereken arazideki en az numune miktarı ıslak örneğe bağlıdır. Aynı arazi numunesinden birkaç analitin analiz edileceği durumlarda, toplam olması gereken numune miktarı her bir analiz için gereken numune miktarının toplamından daha az olabilir. Taşıma süresi dahil |  |  |  |  | 

## Slide 36: Tablo 3- Yer üstü ve yeraltı sularından alınan mikrobiyolojik analiz numunelerinin saklanması ve taşınması için uygun olan teknikler
 | Maksimum numune saklama süresi (taşıma dahil) (saat) |  | Numunenin saklama sıcaklığı (°C) |  | Gözlem
 | T | U | T | U | 
Genel Kültürü yapılabilen mikroorganizmalar (22°C, 30 °C veya 36 °C) | 8 | 12 | 5±3 |  | 
Fekal indikatörler, vejetatif bakteriler E.Coli (ve koliform bakteri) Enterokok Clostridium perfringens (vejetatif hücreler) | 12 12 12 | 18 18 18 | 5±3 5±3 5±3 |  | 
Sporlar Sülfit indirgeyen bakteri spoları (Clostridium spp.) | 24 | 72 | 5±3 |  | Ham sularda 24 saatten sonra ölümler gözlenir
Virüsler Bakteriyofaj | 48 | 72 | 5±3 |  | 
Fekal patojenler Salmonella spp. ve diğer Enterobacteriaceae türleri Enterovirüsler Cryptosporidium oositleri Giardia kistleri | 12 48 1 ay 24 24 | 18 72 96 96 | 5±3 5±3 -70 5±3 5±3 | -20 Oda sıcaklığı | 
T: Tavsiye Edilen
U: Uygun

## Slide 37: EK- 4: FARKLI SU KÜTLESİ KATEGORİLERİNDE İZLENECEK BİYOLOJİK KALİTE UNSURLARI
 | Akarsular | Göller | Kıyı Suları | Geçiş Suları
 | BİYOLOJİK PARAMETRELER |  |  | 
1 | Fitoplankton (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Fitoplankton (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Biyokütle, Klorofil-a) | Fitoplankton (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Biyokütle, Klorofil-a) | Fitoplankton (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Biyokütle, Klorofil-a)
2 | Fitobentoz (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Fitobentoz (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) |  | 
2 | Makrofit (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Makrofit (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Makroalg, Angiosperm (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Makroalg, Angiosperm (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk)
3 | Bentik Omurgasız (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Bentik Omurgasız (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Bentik Omurgasız (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Bentik Omurgasız (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk)
4 | Balık (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Yaş Yapısı) | Balık (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Yaş Yapısı) | - | Balık (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk)

## Slide 38: EK-5: BİYOLOJİK ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLERİN SAKLANMASI İLE İLGİLİ STANDART LİSTESİ
NO | TS NO |  | STANDART ADI
 | BENTİK MAKROOMURGASIZ |  | 
1 | TS EN ISO 10870 |  | Su kalitesi-Tatlı sularda nehir dibi makro omurgasızlar için numune alma metodunun ve cihazlarının seçimi
2 | TS EN 15196 |  | Su kalitesi – Ekolojik değerlendirme için pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) numunesinin alınması ve işlenmesine dair kılavuz
3 | TS EN ISO 16665 |  | Su kalitesi- Deniz yumuşak dip makrofaunasından kantitatif olarak numune alınması ve numunelerin hazırlanmasına dair kılavuz
4 | TS EN 16150 |  | Su kalitesi-Sığ nehirlerden bentik makro omurgasızların oransal çoklu habitat yöntemi ile örneklenmesine dair kılavuz
 | BALIK |  | 
5 | TS EN 14962 |  | Su kalitesi - Balık numunesi alma metotlarının kapsamı ve seçimine dair kılavuz
6 | TS EN 14757 |  | Su kalitesi- Değişen göz açıklıklı sık örgülü ağlarla balık numunesi alınması
7 | TS EN 14011 |  | Su kalitesi-Elektrikle balık numunesi alma
 | MAKROFİT |  | 
8 | TS EN 15460 |  | Su Kalitesi-Göllerdeki makrofitlerin araştırılması için kılavuz standard
9 | TS EN 14184 |  | Su Kalitesi-Akarsularda sucul makrofitlerin araştırılması için kılavuz
 | FİTOBENTOZ |  | 
10 | TS EN 15708 |  | Su kalitesi -Sığ akarsulardaki fitobentozların araştırılması, numune alınması ve laboratuvar analizleri için kılavuz standard
11 | TS EN 13946 |  | Su kalitesi- Nehir ve göllerden bentik diatomlardan rutin numune alınması ve hazırlanması için standard kılavuz
 | FİTOPLANKTON |  | 
12 | TS EN 15972 |  | Su kalitesi-Deniz fitoplanktonlarının nitel ve nicel araştırmalarına dair kılavuz
13 | TS EN 9548 |  | Su Kalitesi-Yüzey sularında fitoplankton numune alımında kullanılan aletlerin sınıflandırılması ve kullanma tekniği
14 | TS 9841 |  | Su Kalitesi - Fitoplankton numunelerinin muhafaza kuralları
15 | TS 9092 ISO 10260 |  | Su Kalitesi-Biyokimyasal parametrelerin ölçülmesi-klorofil-a derişiminin spektrometrik tayini
16 | TS EN 16161 |  | Su kalitesi- Deniz ve tatlı su numunelerinde in vivo adsorbsiyon teknikleri ile klorofil-a derişiminin tahmini için kılavuz
 | GENEL |  | 
17 | TS EN ISO 19493 |  | Su kalitesi-Denizlerde sert substrat topluluklarının biyolojik araştırmalarına dair kılavuz

## Slide 39: EK-6: BİYOLOJİK ÖRNEKLEME ARAZİ FORMU (NEHİR)
İstasyon adı / kodu: |  |  | Tarih / saat: |  | 
Nehir adı: |  |  | Havza: |  | 
Formu dolduran personel: |  |  |  |  | 
Koordinatlar: N: E: |  |  | Yer tanımı: (İl / ilçe/ mevki/ yakın köy/ köprü vs. ) |  | 
Yükseklik: |  |  | Video/fotoğraf no: |  | 
Nehir Genişliği(m): □<1, □1-5, □5-10, □10-20, □>20 |  |  |  |  | 
Nehir Derinliği(m): □<0,25, □0,25-0,5, □0,5-1, □>1 |  |  |  |  | 
Dip yapısı: kaya (% ) çakıl (16-64mm) (% ) silt(% ) |  | büyük taş (>256mm) (% ) küçük çakıl (2-16mm) (% ) organik (% ) |  |  | iri çakıl (64-256 mm) (% ) kum (% ) yapay (% )
Nehir morfolojisi: □Dalgalı hızlı akış (riffle) (% ), □düz akış(run) (% ), □göllenme(pool) (% ) |  |  |  |  | 
Hava Durumu: □Güneşli, □bulutlu, □yağmurlu, □diğer: Hava sıcaklığı( ̊C): |  |  |  |  | 
Helofitler: □Var, □Yok |  |  | Dip bitki örtüsü: □Var, □Yok: |  | 
Kıyı: □Doğal, □Modifiye, |  |  | Gölgelilik (%): Sağ: Sol: |  | 
Bulanıklık: □Berrak, □az bulanık (*SD>1m), □bulanık(*SD<1m), □çok bulanık |  |  |  |  | 
Akıntı : □Durgun, □yavaş, □hızlı, □şiddetli Debi: |  |  |  |  | 
Fizikokimyasal Ölçümler: | Sıcaklık( ̊C): Elektriksel İletkenlik(mS/m) Oksijen Doygunluğu (%): |  |  | pH: Çözünmüş Oksijen (mg/L): | 
Koku: □Var, □Yok |  |  | Renk: □Var, □Yok |  | 
Önemli baskılar: |  |  |  |  | 
Açıklamalar: |  |  |  |  | 

## Slide 40
EK-6: BİYOLOJİK ÖRNEKLEME ARAZİ FORMU (NEHİR)
NEHİRLER İÇİN MAKROFİT ARAZİ FORMU
BENTİK DİATOM ARAZİ FORMU
BENTİK MAKROOMURGASIZ ARAZİ FORMU
BALIK ARAZİ FORMU
EK-7: BİYOLOJİK ÖRNEKLEME ARAZİ FORMU (GÖL)
MAKROFİT ARAZİ FORMU
FİTOPLANKTON ARAZİ FORMU
BENTİK MAKROOMURGASIZ ARAZİ FORMU
BALIK ARAZİ FORMU
YER ÜSTÜ SULARI, YERALTI SULARI VE SEDİMENTTEN
NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME
TEBLİĞ TASLAĞI

## Slide 41: EK- 8 – BİYOLOJİK ÖRNEKLERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR
Biyolojik Kalite Unsurları | Numune Alma Şişesi | Saklama Şartları | Maksimum Saklama Süresi | Yorumlar
Bentik makroomurgasız, büyük örnekler | Plastik veya cam | Örneğe % 70 ile% 75 arasında bir nihai hacim oranını verecek şekilde etanol eklenir | 1 yıl | Örneğin suyu boşaltılıp, deiyonize su ile durulanmalı ve etanol çözeltisi içinde saklanmalıdır.
Bentik makroomurgasız, küçük örnekler (referans koleksiyon vb. ) | Cam | Örnek etanol koruyucu çözeltisine transfer edilir. Ethanol koruyucu çözeltisi: Ethanol (%96):Formaldehit Çözeltisi (%37-40):Gliserol [100:2:1 / hacim) | Süresiz | Platyhelminthesler gibi normal saklama koşullarında şekli bozulan bazı makroomurgasız grupları için özel metotlar gerekir.
Fitoplankton | Hava geçirmez, kapaklı, plastik veya cam | Asidik Lugol Çözeltisi: (100 g Potasyum iyodür, 50 g kristalize iyot, 100 g glasiyal asetik asit / 1 L saf su) Alkali Lugol Çözeltisi: (100 g Potasyum iyodür, 50 g kristalize iyot, 100 g sodyum asetat / 1 L saf su) Formaldehit: %37-40 | 6 ay-1 yıl 6 ay-1 yıl 1 yıldan uzun | Örnekler karanlıkta saklanmalıdır. Asidik Lugol çözeltileri genellikle deniz suyu örneklerinin korunmasında, alkali Lugol çözeltisi ise tatlı su örneklerinin korunmasında kullanılır. Genel anlamda Lugol çözeltisi örnek saman rengine ulaşıncaya kadar eklenmelidir. Formaldehit ise örneklere sonuç derişimi % 4’lük olacak şekilde eklenmelidir.
Makrofit | Hava geçirmez, kapaklı, plastik veya cam | % 70-75 alkol % 4 formaldehit çözeltisi Strasburger karışımı (1: 1: 1 oranında su: gliserol: % 96 etanol) -18ºC’nin altında dondurularak Preslenerek kurutma kağıdı arasında | 6 ay 1 yıl Süresiz | Homojenizasyonu sağlamak için kapta yeterince boşluk bırakılır (% 90 doldurulur). Tatlısu yosunları lügol çözeltisi içinde saklanabilir.
Fitobentoz (Bentik Diatom) | Hava geçirmez, kapaklı, plastik veya cam | Asidik Lugol Çözeltisi: (100 g Potasyum iyodür, 50 g kristalize iyot, 100 g glasiyal asetik asit / 1 L saf su) Alkali Lugol Çözeltisi: (100 g Potasyum iyodür, 50 g kristalize iyot, 100 g sodyum asetat / 1 L saf su) Formaldehit: %37-40 Etanol (%70-75) | 6 ay – 1 yıl 6 ay – 1 yıl 1 yıldan uzun 6 ay – 1 yıl | Örnekler karanlıkta saklanmalıdır. Asidik Lugol çözeltileri genellikle deniz suyu örneklerinin korunmasında, alkali Lugol çözeltisi ise tatlı su örneklerinin korunmasında kullanılır. Genel anlamda Lugol çözeltisi örnek saman rengine ulaşıncaya kadar eklenmelidir. Formaldehit ise örneklere sonuç derişimi % 4’lük olacak şekilde eklenmelidir.
Balık | Plastik ya da cam | 3±2 ºC’ye soğutularak %3,7-4 Nötralize formaldehit çözeltisi (sodyum tetraborat veya hegzametilentetramin ile nötralize edilmiş) | 24 Saat Minimum 3 ay | Örnekler dondurulmamalı, analiz 24 saat içerisinde yapılmalıdır.

## Slide 42
TASLAĞIN ÜLKEMİZ SU YÖNETİMİNE GETİRECEĞİ YENİLİKLER

## Slide 43
Yerüstü ve yeraltı sularından numune alımının standart hale getirilmesi
  Örneklemeden kaynaklanabilecek hataların en aza indirgenmesi
Sedimentten numune alımı ve Biyolojik örnekleme esaslarının yasal mevzuata aktarılması
Taslağın Getireceği Yenilikler

## Slide 44
Numune Alma, Taşıma, Saklama ve Koruma ile Örneklemeye ilişkin esasların güncellenmesi
  Numunelerin numune alma kaynağını temsil edici özellikte olması sağlanacaktır.
  Numuneler, aynı kriterlere göre alındığı için analizler farklı kurumlar tarafından yapılırsa sonuçların izlenebilirliği (tekrarlanabilirliği) sağlanmış olacaktır.
Numune alma amacına yönelik olarak hazırlanmış numune alma etiketleri ve numune alma formları oluşturulması
Taslağın Getireceği Yenilikler

## Slide 45
Arz ederim.