## Slide 1
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeraltı Suları Miktar ve Kalite İzleme Metodolojisi
İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi
Özge YILDIRIM
11 Haziran 2014
Yeraltı Suları Yönlendirme Grubu

## Slide 2
Sunum İçeriği
Giriş
Hidrojeolojik Kavramsallaştırma
Kavramsal Model Yaklaşımları
İzleme Ağı
Gözetimsel İzleme (Genel Maksatlı İzleme)
Operasyonel İzleme
Korunan Alan İzlemesi
Miktar İzlemesi

## Slide 3
Yeraltı suyu izleme programları;
Yeraltı suyu miktar durumu,
Yeraltı suyu kimyasal durumu,
Doğal koşullardaki uzun dönemli eğilimler ve yeraltı su kütlelerinde insan aktivitelerinden kaynaklanan eğilimlerin değerlendirilmesi
ile ilgili bilgileri öncelikli olarak sağlamalıdır.
Giriş

## Slide 4: Yeraltısuyu İzleme Sistemlerinin Tasarımında Hidrojeolojik Kavramsallaştırma
Yeraltı suyu izleme programının etkinliği ve yeterliliği: hidrojeoloji
Yeraltı suyu sistemlerinde izlemenin nerede, hangi derinlikte, ne zaman ve hangi sıklıkla yapılacağı, öncelikle hidrojeolojik sistemin kavramsallaştırılmasını gerektirir.
İzleme kuyularının sayısı,
Yeri ve derinliği
Kuyu tasarımı,
Bu nedenle, yeraltı suyu kütleleri tanımlanmalıdır.
Yeraltı suyu kütlelerinin bağlı bulundukları hidrojeolojik sistemin karakterizasyonu ve kavramsal modelinin ortaya konması önem kazanır.
hidrostratigrafik birimlerin geometrisi
ve
beslenme-dolaşım-depolama-boşalım ilişkilerine bağlıdır.
Notes: ----izleme sisteminin tasarlanması aşamasında yararlanılan hidroloji bilgilerine bağlıdır.
izleme sisteminin tasarlanması ve kurulması ile izleme programının uygulanması, genel bir hidrojeolojik tanımlamanın ötesinde
Yeraltı Suyu İzleme Sistemi (YİS) tasarlanması, kurulması ve izleme sistemi kurulduktan sonra etkin bir izleme programının uygulanabilmesi için öncelikle

## Slide 5: Yeraltısuyu İzleme Sistemlerinin Tasarımında Hidrojeolojik Kavramsallaştırma
Bölgedeki mevcut hidrolojik ve hidrojeokimyasal süreçler de dikkate alınarak hidrojeolojik sistemin tanımlanması.
Kavramsal model yeraltısuyu sisteminin başlangıç analizlerinde önemli bir rol oynar, yeraltısuyu izleme programlarının da temelini oluşturur.
kavramsal model
Notes: Kavramsal model olarak adlandırılmaktadır.

## Slide 6: Yeraltısuyu İzleme Sistemlerinin Tasarımında Hidrojeolojik Kavramsallaştırma
Kavramsal modelin kapsamı mevcut verilerin miktar ve kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.
Kavramsallaştırma, sistemi karakterize eden verilerin elde edilebilirliğinin, nitelik ve nicelik açısından temsil ediciliklerinin durumuna bağlı olarak sürekli güncellenmesi gereken bir süreçtir.
topoğrafya
hidroloji
hidrojeoloji
hidrojeokimya
Notes: MEVCUT TOPOĞRAFYA… VERİLERİ SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLENMELİDİR.

## Slide 7: Kavramsal Model Yaklaşımları
İki tür kavramsal model kullanılmaktadır:
Bölgesel boyutta kavramsal model – bir izleme ağı kurma gerekliliğini ve verilerin nasıl kullanılacağını tanımlayacak şekilde yeraltı suyu kütlesi ölçeğindeki etmenlerin anlaşılması
Nehir havzalarında, yeraltı suyu kütlelerinin jeokimyasal ve hidrojeolojik özellikleri büyük farklılıklar gösterebilir.
Kavramsal modeller de farklılık gösterebilir.
Bölgesel boyutta bir kavramsal model, bir izleme ağı kurulması için gerekli şartları ve izleme derecesini alan sayısı, alan yoğunluğu ve izleme sıklığı açısından tespit edecektir.
Bölgesel Kavramsal Model
Yerel Kavramsal Model

## Slide 8
Kavramsal Model Yaklaşımları
Yerel boyutta kavramsal model – hem kimyasal hem de miktar açısından her bir izleme noktasının davranışını etkileyen yerel etmenlerin anlaşılması
izleme noktası inşasına ilişkin bilgiler,
hidrojeolojik durum
beslenme kaynaklarının ve şekillerinin anlaşılması
su toplama alanı içindeki yerel yeraltı suyu akış düzen(ler)i ve rejimi
çıkarma etkileri
mevcut hidrokimyasal veriler
su toplama alanının yaklaşık boyutu
su toplama alanı içinde arazi kullanımı ve baskılar
Hidrojeolojik koşullar
Çevresel koşullar
ve
hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Notes: Yerel boyutta bir kavramsal anlayış geliştirilirken yerel hidrojeolojik ve çevresel koşullar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu bilgiler aşağıdakileri kapsamaktadır:

## Slide 9: Kavramsallaştırma Adımları
Notes: gerçek hidrojeolojik sistemi yansıtmaktan çok uzak olabilir.
Detaylı ve temsil gücü daha fazla olan yeni kavramsal modellerin geliştirilmesinde, çalışma programının belirlenmesinde, veri üretme, türetme ve değerlendirme çalışmalarının yönlendirilmesinde kullanılacak bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

## Slide 10: İlksel Kavramsal Model ile…
Yüzey ve yeraltı drenaj sınırları dahilinde tanımlama
Mevcut verilerin derlenmesi
Sistemin sınır koşullarının belirlenmesi
Jeolojik birimlerin genel hidrojeolojik özelliklerinin verilmesi
Hidrolojik sınıflandırma (geçirimli, geçirimsiz, vb.)
Mevcut kuyu loglarında heterojenite, su taşıma özellikleri
Sistem dışı ile kütle alışverişi
Muhtemel kirlilik kaynakları
Mevcut durum - yük/konsantrasyonu dağılımı, varsa YAS ölçümleri, su tablası, TDS, EC, Olası YAS akım yönünün belirlenmesine yönelik değerlendirmeler,
Genel beslenim-boşalım ilişkileri
Haritalar ve kesitler
Alandaki tüm hidrojeolojik unsurlar, mevcut su kütle alış-verişine neden olacak potansiyel sınırlar (kuyu, kaynak, göl, akarsu, vb.)
Notes: Mevcut verilerin derlenmesi: topoğrafik haritalar, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, hidroloji, hidrojeoloji, kuyu logları, vb.
Sistemin sınır koşullarının belirlenmesi : drenaj sınırı, alansal yayılım, düşey yön, vb
jeolojik birimler: geçirimli, geçirimsiz, yarı geçirimli, vb.
------ve bunların şematik gösterimi (CBS tabanlı),
TDS toplam çözünmüş katılar

## Slide 11: Hidrolojik Sistemin Yüzey Karakterizasyonu
Fiziksel, jeolojik ve morfolojik/jeomorfolojik özellikleri
Meteorolojik veriler, yağış rejimi
Sürekli ve/veya mevsimsel yüzey suyu kütlelerinin belirlenmesi
Yüzey suyu ve yeraltı suyu arasındaki ilişkinin belirlenmesi,
Hidrolojik veriler, hidrograf analizlerinin yapılması,
Arazi kullanım durumu
Arazi kullanımı ve toprak sınıflaması haritalarının değerlendirilmesi ile yüzey suyu-yeraltısuyu arasındaki ilişkinin belirlenmesi,
İnsan kaynaklı (baraj, gölet, kanal, vb. su yapıları) etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
Mevcut su kullanımının belirlenmesi (içme-kullanım suyu, sulama suyu, sanayi suyu, vb.)
Notes: ----Çalışma alanının , belirlenmesi ve sınıflandırılması
------arazi kullanımı (bitki türü, toprak sınıflaması (eğim, kalınlık, su içeriği, erozyon derecesi, tane boyu, toprak türü/kökeni), bitki paterni, tarımsal faaliyet, vb.)

## Slide 12: Yeraltı Sistemlerinin Tanımlanması
Bölgenin jeolojik özelliklerinin belirlenmesi
Bölgenin yapısal ve jeomorfolojik unsurlarının ortaya çıkarılması.
Hidrojeolojik karakterizasyon, yeraltı suyunun beslenme bölgesinden boşalım bölgesine doğru olan akış rejimin tanımlanması
Hidrostratigrafik birimlerin
kalınlık, gözeneklilik, su içeriği, hidrolik iletkenlik, iletimlilik, depolama özellikleri
alansal (yanal ve düşey) yayılım, devamlılık, kalınlık, vb. belirlenmesi,
genel jeohidrolojik özellikleri göz önüne alınarak (akifer, akitard, vb.) belirlenmesi
Jeohidrolojik parametrelerin alansal ve konumsal dağılımlarının belirlenerek bu parametrelerin hidrolojik sisteme etkilerinin ortaya konması.
Hidrojeolojik Karakterizasyon
Notes: HİDROJEOLOJİK KARAKTERİZASYON YAPILMASI VE YAS IN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE JEOMORFOLOJİK UNSURLARI ORTAYA KONUR. AYNI ZAMANDA DA AKIŞ REJİİMİ LE BİRLİKTE HİDROSTRATİGRAFİK
Serbest, basınçlı ve yarı basınçlı akiferlerin belirlenmesi.

## Slide 13: Yeraltı Suyu Sistemlerinin Tanımlanması
Yeraltısuyu sistemine ait beslenim ve boşalım bölgelerinin belirlenmesi
Beslenim - boşalım parametrelerinin belirlenmesi
Yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi, YAS seviye haritasının oluşturulması ve akım yönünün belirlenmesi,
Akifer ve yüzey sularına ait kimyasal özelliklerin belirlenmesi, kalite değişimine neden olabilecek etkilerin belirlenmesi,
Kimyasal verilerden itibaren yeraltı suyu akış yolu ve hızı verilerinin türetilerek yeraltı suyu akım sisteminin tanımlanması
Dengeli akım koşullarına ait bütçe hesaplamalarının yapılması
Yukarıdaki başlıklar altında belirtilen çalışmaların birlikte değerlendirilmesi ile yeraltısuyu akım sistemine karakterizasyonu ve problem tanımının yapılması.
Notes: Beslenim (yağış, yüzeysel akış, yüzey suları, sulama suyu, akiferler arası akım, havza dışı, yapay beslenim) - boşalım (kaynak, buharlaşma-terleme, kuyular, akiferler arası etkileşim) parametrelerinin belirlenmesi
yeraltı suyu akım sisteminin tanımlanması. Bu amaçla çevresel izotop ve doğal/yapay izleyicilerden yararlanılması

## Slide 14: Yeraltısuyu Sistemlerinin Sayısallaştırılması
İlksel kavramsal model
Arazi çalışmaları
Laboratuvar çalışmaları
Tanımlanan probleme/problemlere yönelik seçilen nümerik (sayısal) modelin mevcut ve üretilen verilere uygunluğunun tespit edilmesi,
YAS sisteminin sayısal hidrodinamik özelliklerinin, seviye ve akış değerleri kullanılarak sayısal verilerden elde edilmesi,
Hidrojeolojik parametrelerin ve yeraltısuyu sisteminin özelliklerinin (su bütçesi, YAS seviyesi, beslenme ve boşalım miktarı) kontrol edilmesi amacı ile YAS modellerinin kullanılması,
İzlemeye yönelik kütle ayırıştırılması, vb.
Bu aktivitelerin sonuçları izleme programlarının dizaynı için teknik temeli oluşturur.
üretilen yeni veriler ile yeniden değerlendirme ve güncelleme

## Slide 15: İzleme Ağı
Yeraltı suyu kütlelerinin hepsinde, en uygun izleme yoluna karar verilmeden önce;
akiferleri oluşturan katmanların özellikleri,
akış yönleri,
depolama,
doygun olmayan bölgenin kalınlığı,
yeraltı suyunun beslenmesi ve boşalımı göz önünde bulundurulmalıdır.
Notes: Kavram mod. Oluş. Kütleler belirlendikten sonra izl prog tasarlanırken.. İzleme nokt belirlnemesi…

## Slide 16: İzleme Noktalarına İlişkin Bilgi Şartları
Etmen | Kimyasal İzleme noktaları | Nicel izleme noktaları | Raporlama şartı (tamamlanmak üzere)
İzlenen akifer(ler) | E | E | ✓
Yer (grid referansı) izleme noktasının ve özgün tanıtıcının adı | E | E | ✓
İzleme noktasını barındıran yeraltı suyu kütlesi | E | E | ✓
İzleme sahasının amacı (amaçları) | E | E | ✓
İzleme noktasının türü – tarla sondaj kuyusu, sanayi amaçlı sondaj kuyusu, kaynak, vb. | E | E | ✓
Sondaj kuyularının/kuyuların ızgaralı/açık kısımlarının derinliği | İ | İ | 
İzleme noktasındaki alttoprak kalınlığının ve türünün hassasiyeti veya belirlenmesi | E | İ | 
Beslenme alanının görsel değerlendirilmesi (arazi kullanımı ve baskılar, nokta baskıların potansiyel kaynakları dahil) | E | İ | 
İnşa ayrıntıları | E | E | 
Çıkarılan su miktarı veya toplam boşalım (kaynaklarda) | E | E | 
Su çekme rejimi (nitel tanımlama – ör: araklıklı, sürekli, gecelik, vb.) | İ | E | 
Su seviyesindeki düşme (pompalanan su seviyesi) | İ | E | 
Katkı/beslenme alanı bölgesi | İ | İ | 
Su çekme derinliği | İ | İ | 
Statik veya durağan su seviyesi | İ | E | 
Verinin değerlendirmesi ve tanımlanması | İ | E | 
Artezyen/taşkın | E | E | 
Sondaj logu (jeolojik) | İ | İ | 
Akifer özellikleri (geçirgenlik, hidrolik iletkenlik, vb.) | İ | İ | 
E: Esas
İ: İstenen

## Slide 17
Miktar izleme ağı
Gözetimsel izleme ağı
Operasyonel izleme ağı
yeraltı suyu kütlelerinde ya da kütle gruplarında yeraltı suyu iyi nicel durumunun sağlanamaması riskine ilişkin
risk değerlendirmesine bağlı olarak operasyonel izleme ihtiyacının belirlenmesi
“risk altında” olarak tanımlanan tüm yeraltı suyu kütleleri ya da kütle gruplarının durumlarının,
kirletici yoğunluklarının önemli ve sürekli yükselen eğilimlerinin belirlenmesi
İçme Suyu Korunan Alanı hedeflerine ulaşılabilmesini destekleyecek uygun izleme.
Yeraltı suyunun miktar durumunun izlenmesi
Yeraltı suyunun kimyasal durumunun izlenmesi
Yeraltı Suyu İzleme

## Slide 18: Gözetimsel İzleme
Gözetimsel izleme;
Hem doğal şartlardaki değişikliklerin sonucu olarak, hem de insan faaliyetleri sonucu oluşan kirletici konsantrasyonlarında uzun dönem artan eğilimlerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere bilgi sağlamak için gerçekleştirilir.
Gözetimsel izleme, yeraltı suyu kütlesindeki doğal zemin değer düzeylerinin ve özelliklerin tanımlanmasında yararlı olacaktır.
Gözetimsel İzleme Programı, her bir Nehir Havzası Yönetim döngüsü süresince uygulanmalıdır.
İzlenecek ana parametreler:
Oksijen içeriği
pH
EC
NO3
NH4
Notes: Bu parametrelerin dışında bir dizi başlıca iyonlar ve az rastlananlar iyon gibi parametreler SÇD tarafından resmi olarak şart koşulmamıştır ancak Madde 5 risk değerlendirme ve kavramsal modelleri doğrulamada yardımcı olabilir. Seçici determinantlar (ör: ağır metaller ve ilgili temel radyo nüklitleri) doğal zemindeğer düzeylerini değerlendirmede gerekli olacaktır.
Ayrıca yeraltı suyunun kimyasal bileşimindeki (dönemsel) değişkenleri ve eğilimleri yorumlamak amacıyla, tüm sahalardaki su seviyesinin izlenmesi de gereklidir.

## Slide 19: Gözetimsel İzleme
Gözetimsel izleme noktalarının seçimi, YAS kimyasal durumunu kolay anlaşılabilir ve kapsamlı bir şekilde ortaya koyabilecek şekilde yapılmalıdır. Ayrıca,
YAS su kütlesinin hidrodinamik ve hidrojeolojik özellikleri
Akiferin akış yönü
Baskıların sınırlı olduğu (düşük olduğu veya hiç olmadığı) yeraltı suyu kütle grupları
Riskin düşük olduğu veya olmadığı yeraltı suyu kütleleri ve kütle grupları
Farklı arazi kullanımı türlerinin dağılımı
Sahaların erişilebilirliliği ve güvenliği
Temsil edilebilirlik
Notes: Uygun saha türleri: Büyük miktarda çıkarılan sular ve kaynaklar uygun örnekleme sahaları oluşturabilir---- sığ akiferlerinde -----Yeraltı suyunun yüzey suyu izlediği akışa önemli ölçüde katkıda bulunduğu bazı hidrojeolojik sistemlerde, yüzey suyunun numunesinin alınması temsil niteliği taşıyan bir yeraltı suyu numunesi sağlayabilir.
Temsil edebilirlik: bazı akifer sistemlerinde, katmanlaşma meydana gelebilir. Bu durumda, izleme noktalarının yeri, yeraltı sularının kirlenmeye karşı en duyarlı olan kısımları üzerinde odaklandırılmalıdır. Bu genellikle üst kısımlarda görülür. Ancak, yeraltı suyunun geneline yönelik olarak kirleticilerin dağılımı hakkında temsil edici bir değerlendirme sağlamak için yeraltı suyu kütlesinin diğer kısımlarında ek izlemeler yapmak gerekmektedir.
kirleticilerin konsantrasyonu dikey ve yatay doğrultuda önemli farklılıklar gösterebilir. Bir su kütlesi içindeki hidrodinamik ve hidro-jeokimyasal özelliklerde görülen genel değişiklikler kirleticilerin yayılımına ilişkin parametreler üzerinde önemli bir etki oluşturabilir ve izleme sahalarının seçimi esnasında göz önünde bulundurulmalıdır.

## Slide 20: Gözetimsel İzleme Sıklığı
 |  | Akifer akış türleri |  |  |  | 
 |  | Sınırlı | Sınırlı değil |  |  | 
 |  |  | Granüllerarası akış belirgin |  | Yalnızca kırılma akış | Karst akışı
 |  |  | Belirgin derin akışların yaygın olması | Sığ akış |  | 
Başlangıç sıklığı - temel ve ek parametreler |  | Yılda iki kere | Üç ayda bir | Üç ayda bir | Üç ayda bir | Üç ayda bir
Uzun vadeli sıklık – temel parametreler | yüksek iletkenlik | İki yılda bir | Yıllık | Yılda ili kere | Yılda iki kere | Yılda iki kere
 | düşük iletkenlik | Altı yılda bir | Yıllık | Yıllık | Yıllık | Yılda iki kere
Ek parametreler (sürekli doğrulama) |  | Altı yılda bir | Altı yılda bir | Altı yılda bir | Altı yılda bir | -
Notes: Bu tablo, kavramsal anlayışın sınırlı olduğu durumlarda yol göstermesi amacıyla izleme sıklıkları konusunda öneride bulunmaktadır. Yeraltı suyu kalitesi ve hidrojeolojik sistem davranışının iyi anlaşıldığı durumlarda gerek duyulursa alternatif izleme aralıkları tercih edilebilir.

## Slide 21: Operasyonel İzleme
Operasyonel izleme;
Risk altında olduğu belirlenen tüm YAS kütleleri yada kütle grubu için kimyasal durum değerlendirmesi yapmak
Herhangi bir kirletici konsantrasyonunda uzun dönem insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan artış eğiliminin varlığını belirlemek
Bir kütleyi yeniden iyi duruma getirmek amacıyla uygulanan tedbir programlarının etkinliğini değerlendirmek
İzlenecek parametreler:
Ana parametrelerin dışında YAS kütle ve kütle grupları üzerindeki baskılar dikkate alınarak belirlenir.
Notes: Baskı yerlerinin iyi bilindiği bu durumlarda, Operasyonel izlemede baskının etkilerin alansal boyutunu değerlendirmede ve kirleticinin akıbetini ve baskı ve alıcı arasındaki ulaşımı belirlemek için, kurulumları her ne kadar pahalı olsa da bazı durumlarda çok-katmanlı örneklemeler kullanılabilir.

## Slide 22: Operasyonel İzleme
Operasyonel izleme noktalarının seçimi, istasyondan elde edilecek izleme verisinin ilgili YAS kütlesi yada kütlelerinin kalitesini ne kadar temsil ettiğinin değerlendirmesini de yansıtır.
“Risk altında” olduğuna karar verilen bütün yeraltı suyu kütleleri veya kütle grupları (Kalite ve miktarsal baskılar)
Yeraltı suyu ve ilgili yüzey ve yeryüzü ekosistemleri arasındaki etkileşimin önemli olduğu ve yüzey suyu kütle durumunu etkileyebileceği durumlar ve bu etkileşimin derecesi
Yeraltı suyunun beslendiği drenaj alanı ve bu alandaki arazi kullanımı, kirletici ve baskı unsurları

## Slide 23: Operasyonel İzleme Sıklığı
 |  | Akifer Akışı Türü |  |  |  | 
 |  | Sınırlı | Sınırlı değil |  |  | 
 |  |  | tanelerarası akış belirgin |  | Yalnızca kırılma akış | Karst akışı
 |  |  | Belirgin derin akışların yaygın olması | Sığ akış |  | 
Yüksek hassasiyetli Yeraltı suyu | Sürekli baskılar | Yıllık | Yılda iki kere | Yılda iki kere | Üç ayda bir | Üç ayda bir
 | Mevsimsel/ periyodik baskılar | Yıllık | Yıllık | Uygun durumlarda | Uygun durumlarda | Uygun durumlarda
Düşük hassasiyetli yeraltı suyu | Sürekli baskılar | Yıllık | Yıllık | Yılda iki kere | Yılda iki kere | Üç ayda bir
 | Mevsimsel/ periyodik baskılar | Yıllık | Yıllık | Uygun durumlarda | Uygun durumlarda | Uygun durumlarda
Eğilim değerlendirmeleri |  | Yıllık | Yılda iki kere | Yılda iki kere | Yılda iki kere | -
Notes: Önerilen operasyonel izleme sıklığı

## Slide 24
Ayrıca YAS İzleme Ağı oluşturulurken YAS kütlesi ya da kütlelerinde;
YAS seviyesi
Beslenimde kısa dönem ve uzun dönem değişiklikler
YAS kalite standartlarını sağlayamama olasılığı
olan YAS kütleleri için yeterli yoğunlukta izleme noktası belirlenir
Notes: Bir “gözetimsel izleme” programının aşağıdakileri gerçekleştirmesi gerekmektedir:

## Slide 25: Bütünleşik İzleme
İzleme, yeraltı suyu kütleleri ve yüzey suyu kütleleri ile yeraltı suyu kütleleri ve yerüstü ekosistemleri arasında gerçekleşen yeraltı suyu akışlarına ilişkin bir anlayış ve değerlendirme de sağlamalıdır.
İzlemenin kapsamı, yüzey suyu kütlelerinin ve/veya yerüstü ekosistemlerinin yeraltı suyuna duyduğu bağımlılığın büyüklüğüne ve risklerin boyutuna bağlı olacaktır.
Yüzey suları ve yeraltı sularına yönelik izleme programları; yüzey suları ve yeraltı sularının çevresel hedeflerinin birbirine bağımlı olmasını sağlayacak şekilde entegre olarak tasarlanmalı ve yürütülmelidir.
Büyük ölçüde yeraltı suyundan gelen baz akışına sahip yüzey suları yeraltı suyunun kalitesini tespit etmede kullanılabilir ve yüzey suyu kütlelerinden edinilen izleme verileri yeraltı suyu kütlesinin durumunun değerlendirilmesine katkıda bulunabilir.
Bir çok durumda, yüzey suyundan numune alma noktası olarak yerin doğru bir şekilde seçilmesi, örneğin yerin akifer boşalım noktasına olan yakın olması her iki program için bir izleme noktası oluşturabilir.
Notes: SÇD, su ortamını bir süreklilik olarak değerlendirmektedir. Bu husus, yeraltı suyu durumu tanımlamasında ve yeraltı suyunun akışın sürdürülmesi, bağımlı yüzey sularının akış, kalite ve ekolojisinin korunmasında yeraltı suyunun taşıdığı önemin farkına varılması süresinde ortaya konulmuştur.

## Slide 26: Korunan Alan İzlemesi
İçme ve kullanma suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri vb. yapılarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince izleme yapılır.
Ancak içilebilir kaynaklarının tümünün düzenli olarak izlenmesi, karakterizasyon sürecinin riske işaret etmediği durumlarda kullanışlı veya gerekli olmayacaktır.
İçme suyu korunan alan hedeflerini karşılama konusunda risk taşımayan su kütleleri veya kütle gruplarında, risk değerlendirmesini doğrulamak amacıyla, içilebilir önemli kaynakları temsil eden seçimin yeterli ölçüde izlenmesi tavsiye edilmektedir.
Bu husus, gözetimsel izleme programına dahil edilmelidir.

## Slide 27: Korunan Alan İzlemesi
İçme suyu korunan alan hedeflerini karşılamama riski bulunan su kütlelerinde, önemli içilebilir kaynakların her bir Nehir Havzası Yönetim Planlaması dönemi öncesinde ve içinde en az birer kere izlenmesi gerekmektedir.
Uygun durumlarda, bu izleme, riskin artışına neden olan baskı ve/veya etkilerin çıkarılan suyun kalitesi ile alakalı olduğu alanlara odaklanabilir veya bu alanlarla sınırlandırılabilir.
Birçok durumda, içilebilir su kaynakları gözetimsel ve operasyonel izleme programlarının parçasını oluşturur. Ancak bu durumda izlemede daha sık olacaktır.

## Slide 28: Miktar İzlemesi
Miktar izleme ağları;
Operasyonel ve Gözetimsel İzleme programları göz önüne alındığında; karakterizasyona yardımcı olması, yeraltı suyunun nicel durumunu belirlemesi, kimyasal durum ve eğilim analizi değerlendirmelerini desteklemesi ve tedbir programlarının tasarım ve değerlendirilmesine yardımcı olması bakımından önem arz eder.
Yeraltı suyu miktar izlemeleri, insani faaliyetlerin etkilerinin gözden geçirilmesi maksadıyla yapılır.

## Slide 29: Miktar İzlemesi
Seviye izleme ağı, yas kütle ya da kütle gruplarının miktar durumlarının güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde oluşturulur.
Harita ya da haritalar üzerinde gösterilir.
İzleme ağı oluşturulurken her bir yas kütlesi ya da kütle gruplarında;
yas seviyesi
beslenimdeki kısa dönem ve uzun dönem değişiklikler
Kalite standartlarını sağlayamama olasığı
Beslenim ve boşalım etkisini değerlendirmek için
yeterli yoğunlukta izleme noktası belirlenir.
Notes: Sıklık: beslenimdeki kısa dönem ve uzun dönem değişiklikler

## Slide 30
Dinlediğiniz için
Teşekkür Ederim…